ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρει βεβαίωση ελέγχου για τα όργανα παιδικής χαράς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα :

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών , ή ισοδύναμα αυτών).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα είδη του εξοπλισμού της παιδικής χαράς που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων που προσφέρουν και κάθε συμμετέχων θα πρέπει με δική του ευθύνη να προσφέρει εξοπλισμό που να καλύπτει επί ποινή αποκλεισμού την οριζόμενη από τη μελέτη ηλικιακή ομάδα.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α)Όλα τα όργανα της παιδικής χαράς οφείλουν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας, σύμφωνα με:

- Τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 1176 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

- Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

- Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015

- Το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία της εταιρείας OHSAS 18001:2007

Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:

Α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

Β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.).

Γ) Τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα μελέτη, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

- τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου και σήματος συμμόρφωσης.

- προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως τροποποιήθηκαν.

- κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτει για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την αναφερόμενη τεχνική έκθεση (παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης), επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

- κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

  - Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα και έτος κατασκευής.

  - Ελάχιστη ηλικία παιδιών.

  - Μέγιστος αριθμός χρηστών.

  - Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να:

Τηρεί φάκελο κατασκευαστή, διαθέσιμο προς επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών.

- φάκελος πρέπει να περιέχει:

  - Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης.

  - Τη βεβαίωση ελέγχου και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

  - Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή ή εισαγωγέα και αναφορά της χώρας κατασκευής.

  - Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης με κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση τους.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Μασίφ ξυλεία

- μασίφ ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ξυλεία Ερυθρής Πεύκης, καλλιεργημένης στον αρκτικό κύκλο και σύμφωνης με το πρότυπο ΕΝ351. Η πολική ξυλεία λόγω της αργής της ανάπτυξης (130-140 μέρες/χρόνο) έχει εξαιρετικές ιδιότητες. Είναι πολύ σκληρή, πολύ συμπαγής (μεγάλο ειδικό βάρος), έχει μικρή υδατοαπορροφητικότητα, μεγάλη θερμομόνωση, αργό ρυθμό καύσης ενώ η σχετική της υγρασία είναι 10% – 15%. Το ξύλο ως ζωντανό υλικό θα παρουσιάζει μεταβολή των διαστάσεων του ανάλογα με την περιεχόμενη υγρασία και ως αποτέλεσμα μπορεί να εμφανίσει επιφανειακές ρωγμές ή στρεβλώσεις. Παρά οποιαδήποτε επιφανειακή μεταβολή η σκληρότητα του ξύλου δεν θα επηρεάζεται. Όπου θα χρησιμοποιηθεί, θα σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη μηχανική αντοχή (δοκοί στήριξης ή ταλάντωσης) θα χρησιμοποιείται σύνθετη επικολλητή ξυλεία. Η επικολλητή ξυλεία θα αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις στρώσεις ξυλείας κωνοφόρων, συγκολλημένες μεταξύ τους με τις ίνες παράλληλες σε συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

Επιφάνειες - πάνελ

Στις μεγάλες ξύλινες επιφάνειες που απαιτούν αυξημένη αντοχή θα γίνεται χρήση κόντρα πλακέ θαλάσσης (αντεπικολλητή ξυλεία). Το κόντρα πλακέ θαλάσσης θα κατασκευάζεται από μονό αριθμό ξυλόφυλλων, συγκολλημένων μεταξύ τους με αντίθετη φορά «νερών» του ξύλου. Η συγκόλληση θα γίνεται σε θερμή πρέσα με χρήση ισχυρών αδιάβροχων κολλών (φαινολικές ρητίνες) οι οποίες θα έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα W.B.P. (WeatherandBoilProof). Συγκριτικά με την μασίφ ξυλεία το κόντρα πλακέ έχει αυξημένη αντοχή στο ράγισμα, την στρέβλωση και την μεταβολή των διαστάσεων. Σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες ίσως εμφανιστούν μικρές ρωγμές στην επιφάνεια του κόντρα πλακέ χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει στο ελάχιστο τις μηχανικές του ιδιότητες. Μετά το τέλος του κύκλου ζωής του το κόντρα πλακέ μπορεί να ανακυκλωθεί για την κατασκευή μοριοπλακών και άλλων προϊόντων ξύλου.

Ανοξείδωτοι χάλυβες

Σε προϊόντα που θα χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτο ατσάλι. Το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ένα μείγμα ατσαλιού σε πρόσμιξη 10,5% - 11% με χρώμιο και με προσθήκη διάφορων υλικών (όπως νικέλιο, μολυβδαίνιο, χαλκός κ.α.) σε μικρά ποσοστά για την μορφοποίηση των ιδιοτήτων του. Το χρώμιο αντιδρά με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο δημιουργώντας μία λεπτότατη επιφανειακή στρώση οξειδίου του χρωμίου. Αυτή η στρώση θα λειτουργεί σαν μεμβράνη προστασίας από την οξείδωση, μην επιτρέποντας σε αυτή να περάσει στο εσωτερικό του μετάλλου. Θα πρόκειται για πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό με αυξημένη ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη αισθητική αξία.

Γαλβανισμένοι χάλυβες

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται από γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες , ποιότητας St 37.2 κατά DIN 17100 και ελάχιστου πάχους 2mm. Ο χάλυβας αυτής της κατηγορίας είναι ένα κράμα σιδήρου με άνθρακα, μαγνήσιο, φώσφορο και θείο σε μικρές ποσότητες. Η συγκεκριμένη κατηγορία χάλυβα έχει αυξημένες μηχανικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή πλοίων και γεφυρών. Η προστασία της επιφάνειας από τη διάβρωση γίνεται μέσω του γαλβανισμού, δηλαδή της εμβάπτισης ή της ηλεκτρόλυσης του μετάλλου με ένα μείγμα ψευδαργύρου με σκοπό τη δημιουργία μίας επιφανειακής στρώσης οξειδίου του ψευδαργύρου. Η επιφάνεια αυτή προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση μη επιτρέποντας της να προσχωρήσει στο εσωτερικό του. Πέραν των εξαιρετικών του αντοχών στις καιρικές συνθήκες, ο γαλβανισμένος χάλυβας παρέχει ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα ενώ είναι και ανακυκλώσιμος.

Λαμαρίνες

Όπου απαιτείται η χρήση μεταλλικών επιφανειών θα χρησιμοποιούνται είτε λαμαρίνες θερμής έλασης St37.2 κατά DIN 1541 πάχους 3mm και άνω, είτε λαμαρίνες ψυχρής έλασης St12.3 κατά DIN 1543 πάχους μικρότερου από 2mm. Σε κάποιες περιπτώσεις θα επιλέγονται διάτρητες λαμαρίνες με διάφορα σχήματα τρυπών για την αισθητική αναβάθμιση των παιχνιδιών.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες θα είναι φτιαγμένες από γαλβανισμένο χάλυβα τύπου DIN 766, πάχους 6mm με διάκενο 8mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δαχτύλων. Θα έχουν μεγάλη αντοχή σε διάβρωση ενώ το μέγιστο φορτίο που μπορούν να φέρουν θα ανέρχεται στα 400 κιλά.

Βίδες και μεταλλικοί σύνδεσμοι

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την συνδεσμολογία των παιχνιδιών (βίδες, γωνίες, βαγονέτα κ.α.) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Θα έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και στις καιρικές συνθήκες. Για την επιλογή των διαστάσεων και των διατομών των στοιχείων σύνδεσης θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα φορτία που ασκούνται σε κάθε περίπτωση.

Βαφές μετάλλων

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα βάφονται με πολυεστερική βαφή πούδρας κατάλληλη για εξωτερική

χρήση.

Βαφές ξυλείας

Τα ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές θα εμβαπτίζονται σε ειδικό συντηρητικό ξύλου για εξωτερική χρήση σε μορφή διαλύματος. Πριν τον εμποτισμό θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ξύλου, δηλαδή θα έχουν συμπληρωθεί οι διαδικασίες κοπής και τρυπήματος. Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία θα αποθηκεύεται για τουλάχιστον επτά ημέρες ώστε να επέλθει φυσική ξήρανση και συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος. Στην συνέχεια θα γίνεται ο χρωματισμός του ξύλου στην απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με εφαρμογή προστατευτικού στρώματος διάφανου βερνικιού. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για τη βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα θα προστατεύουν από τις υπεριώδεις ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2.

Καθίσματα κούνιας

Τα καθίσματα που θα χρησιμοποιηθούν στις κούνιες, τόσο των παίδων όσο και των νηπίων, θα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με πυρήνα αλουμινίου για την ενίσχυση της σταθερότητας τους. Το καουτσούκ, είτε φυσικό είτε συνθετικό, θα είναι ένα αδρανές υλικό που δεν θα μεταβάλλει τη δομή του για μεγάλο χρονικό διάστημα με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Θα έχει μεγάλη απορροφητικότητα κρούσεων προστατεύοντας τα παιδιά από επώδυνα χτυπήματα.

Καλύμματα βιδών και πλαστικά εξαρτήματα

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα σύνδεσης των επιμέρους κομματιών θα είναι επικαλυμμένα με ειδικά διαμορφωμένες τάπες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Το πολυπροπυλένιο θα είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές εντελώς άοσμο και άχρωμο με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμο ενώ θα έχει πολύ μικρό ενεργειακό αποτύπωμα, δηλαδή θα απαιτείται μικρή ποσότητα ενέργειας για την παραγωγή του.

Σχοινιά

Τα σχοινιά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν πάχος 16mm και θα αποτελούνται από συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Τα σχοινιά θα είναι κατασκευασμένα ώστε να μην χαλαρώνουν και να μην ξεπλέκονται με την πάροδο του χρόνου. Η εξωτερική επιφάνεια θα έχει μεγάλη αντοχή σε φθορές, ηλιακή ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες. Το πολυπροπυλένιο θα είναι απολύτως ασφαλές και ακίνδυνο για την υγεία των παιδιών.

Σήμανση

εξοπλισμός κατά τη παράδοση του θα φέρει ειδικό καρτελάκι με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Σχεδιασμός – Τεκμηρίωση

Όλα τα όργανα θα έχουν σχεδιαστεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 για την ασφάλεια των παιδικών χαρών. Κατά την παράδοσή του ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (κατασκευαστικά σχέδια, σήμα συμμόρφωσης με το ΕΝ1176, εγχειρίδιο θεμελίωσης, εγχειρίδιο συντήρησης και εγχειρίδιο τοποθέτησης του οργάνου) που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Παραγωγή

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και τοποθέτησης των οργάνων θα τηρούνται τα :

- Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων.

- Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας.

- Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

- ΚΟΥΝΙΑ ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2 ΠΑΙΔΩΝ – 1 ΝΗΠΙΩΝ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 5200 mm |
| Πλάτος | 1650 mm |
| Ύψος | 2300 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,2 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 7200Χ5200mm |
|  | 37,5m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 1200 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 1,5+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Μια (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,

- Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα,

- Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες,

- Ένα (1) κάθισμα νηπίων με αλυσίδες

Περιγραφή

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζεται σε τρία ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος των δοκών και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται έξι κουζινέτα , ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά.  Το κάθισμα νηπίων έχει την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί  φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά,  έχει διαστάσεις 440Χ330Χ250mm ενώ τα καθίσματα παίδων έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

- ΚΟΥΝΙΑ ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ΠΑΙΔΩΝ - 1 ΝΗΠΙΩΝ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 5200 mm |
| Πλάτος | 1650 mm |
| Ύψος | 2300 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,2 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 7200Χ5200mm |
|  | 37,5m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 1200 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 1,5+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) αλουμινένια οριζόντια δοκό,

- Έξι (6) αλουμινένια υποστυλώματα,

- Ένα (1) κάθισμα νηπίων με αλυσίδες.

- Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες

Περιγραφή

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση με οκτώ νευρώσεις ύψους 20mm και πάχους 2mm.Η οριζόντια δοκός φέρει επιπλέον εσωτερική ενίσχυση από χαλύβδινη κοιλοδοκό πάχους 2mm. Στηρίζεται σε έξι κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείτε, από τρία κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται έξι κουζινέτα  ειδικά σχεδιασμένα έχοντας την δυνατότητα κίνησης δεξία-αριστερά & μπρος-πίσω για την ανάρτηση των καθισμάτων. . Το κάθισμα νηπίων έχει διαστάσεις 440Χ330Χ290mm και είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχει την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Τα καθίσματα παίδων έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

- ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΘΕΣΙΑ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 2500 mm |
| Πλάτος | 500 mm |
| Ύψος | 600 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,6 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 4500Χ2300mm |
|  | 10,3m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 1000 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 1,5+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,

- Μία (1) βάση ταλάντωσης.

Περιγραφή

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία σιδηροσωλήνα Φ76mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 16mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ33mm που στις άκρες της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από δύο σιδηροσωλήνες Φ76mm ή τετράγωνη 60X60 οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.

- ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 900 mm |
| Πλάτος | 250 mm |
| Ύψος | 950 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,6 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 3000Χ2300mm |
|  | 6,9m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 600 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 1,5+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Ένα (1) λαγουδάκι με χειρολαβές και κάθισμα,

- Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.

Περιγραφή

Η μορφή του λαγού όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη του κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.

- ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΚΙ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 950 mm |
| Πλάτος | 250 mm |
| Ύψος | 900 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,6 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 3000Χ2300mm |
|  | 6,9m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 600 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 1,5+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Ένα (1) παπάκι με χειρολαβές και κάθισμα,

- Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.

Περιγραφή

Η μορφή της πάπιας όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη της κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.

- ΖΩΑΚΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 2200 mm |
| Πλάτος | 1250 mm |
| Ύψος | 900 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,6 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 4300Χ3300 mm |
|  | 14,2 m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 600 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 3+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) δοκό ταλάντωσης,

- Δύο (2) ζωάκια με χειρολαβές και καθίσματα,

- Δύο (2) ελατήρια με βάση στήριξης.

- Δύο (2) ξύλινες δοκοί

Περιγραφή

Οι ξύλινοι δοκοί είναι διαστάσεων 900Χ450Χ2200mm,ενώνονται μεταξύ τους με διάκενο 18 ή 20 mm. Διαμήκους ανάμεσα τους, προσαρτώνται δύο όμοιες μορφές μικρού ζώου πχ σκυλάκια. Κάθε μορφή θα φέρει κάθισμα χειρολαβές καθώς και αναβολείς και χειρολαβές εκατέρωθεν της μορφής. Ο φορέας της ταλάντωσης κατασκευάζεται από HPL πάχους 18mm ή κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21 mm, ντυμένο με φιλμ, αντιολισθητικό από την μία πλευρά, μήκους 1250mm και πλάτους 350mm περίπου. Οι μορφές και τα καθίσματα, κατασκευάζονται από HPL ή κόντρα πλακέ θαλάσσης αντίστοιχου ιδίου πάχους και αντοχής, στις εξωτερικές συνθήκες. Η βάση θα αποτελείται από δύο ελατήρια, ύψους 400mm ,πάχους 20mm,και διαμέτρου 200mm περίπου. Κάθε ελατήριο θα φέρει δύο μεταλλικές πλάκες, η μία είναι για την σύσφιξη του φορέα και η άλλη για την αγκύρωση. Στο κάτω μέρος του πλαισίου και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνονται τα ελατήρια από  χάλυβα και φέρουν ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

- ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 1500 mm |
| Πλάτος | 300 mm |
| Ύψος | 900 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,6 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 3600Χ2400mm |
|  | 8,7m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 600 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 3+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα,

- Δύο (2) μορφές με χειρολαβές,

- Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.

Περιγραφή

Η κεντρική δοκός ταλάντωσης αποτελείται από δύο ξύλινες επικολλητές δοκούς 90Χ45mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Ενδιάμεσα των δύο δοκών τοποθετούνται οι μορφές των ζώων από κόντρα πλακέ θαλάσσης με δύο χειρολαβές και δύο ποδολαβές από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της δοκού και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο που φέρει  ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.

- ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 1600 mm |
| Πλάτος | 1600 mm |
| Ύψος | 800 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,5 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 5600Χ5600mm |
|  | 24,6m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 600 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 1,5+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) βάση στήριξης,

- Έναν (1) αυτοκινούμενο μύλο με καθίσματα,

- Έναν (1) άξονα περιστροφής,

- Ένα (1) τιμόνι κίνησης.

Περιγραφή

Η βάση στήριξης του μύλου είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα 70mmΧ30mm σε συνδυασμό με σιδηροδοκούς τύπου L 30Χ30mm. Πάνω στη βάση τοποθετείται το πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Περιμετρικά του πατώματος και σε ύψος 680mm υπάρχει κάγκελο από σιδηροσωλήνα Φ33mm το οποίο φέρει και τις βάσεις τοποθέτησης του καθίσματος. Το κάθισμα είναι φτιαγμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά και αφήνει δύο ανοίγματα για την είσοδο στον μύλο. Στο κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από μασίφ  Φ45mm, καλυμμένος με σιδηροσωλήνα Φ106mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν) διαστάσεων 45X100, μεταδίδει κίνηση στον μύλο. Στο πάνω μέρος του άξονα περιστροφής τοποθετείται το τιμόνι κίνησης, από σιδηροσωλήνα Φ26mm και επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.

- ΜΙΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 2050 mm |
| Πλάτος | 1000 mm |
| Ύψος | 1920 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 5650Χ4600mm |
|  | 25,9m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 2000 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 5+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) κλιμακωτή αναρρίχηση,

- Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης,

- Μία (1) αναρρίχηση «φιδάκι»,

- Μία (1) κάθετη αναρρίχηση,

- Δύο (2) δοκούς σύνδεσης.

Περιγραφή

Το όργανο συντίθεται από δύο κεκλιμένες πλευρές που ενώνονται μεταξύ τους με δύο σιδηροδοκούς 60Χ40mm. Η μία κεκλιμένη πλευρά φέρει μία κλιμακωτή αναρρίχηση που αποτελείται από δύο επικολλητές δοκούς 100Χ100mm ενωμένες μεταξύ τους με πέντε σιδηροσωλήνες Φ26mm η καθεμία. Στην απέναντι συμμετρική πλευρά έχει το πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά Φ16mm επικαλυμμένα με πολυπροπυλένιο το οποίο στηρίζεται  σε δύο επικολλητές δοκούς 100Χ100mm. Μέσα στο τρίγωνο που δημιουργείται τοποθετείται μία αναρρίχηση «φιδάκι» από σιδηροσωλήνα Φ42mm ο οποίος έχει συγκολλημένα ημικύκλια από σιδηροσωλήνα Φ26 και απέναντι αυτής, μία κάθετη αναρρίχηση από σιδηροσωλήνα Φ32mm.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 2700 mm |
| Πλάτος | 1000 mm |
| Ύψος | 1150 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 5700Χ4000mm |
|  | 22,8m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 600 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 3+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Τέσσερις (4) κάθετες κολώνες,

- Ένα (1) μεταλλικό πλαίσιο με αλυσίδες.

Περιγραφή

Η γέφυρα κατασκευάζεται από ένα μεταλλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνες Φ42mm, στο εσωτερικό του οποίου δημιουργείται ένα πλέγμα από ανοξείδωτες αλυσίδες καλυμμένες με σωλήνα από πολυπροπυλένιο. Το πλαίσιο στηρίζεται σε τέσσερις καμπύλες σιδηροσωλήνες Φ76mm που ενώνονται κατά μήκος με σχοινί Φ16mm.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΔΙΜΕΤΡΗ

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 2550 mm |
| Πλάτος | 750 mm |
| Ύψος | 1900 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,3 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 6000Χ3750mm |
|  | 18,6m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 1000 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 1,5+ |

Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) σκάλα ανάβασης,

- Μία (1) μεταλλική πλατφόρμα,

- Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα.

Περιγραφή

Η σκάλα ανάβασης κατασκευάζεται από τέσσερις σιδηροδοκούς 60Χ60mm που ενώνονται ανά δύο σε σχήμα «λ». Ανάμεσα στις σιδηροδοκούς συγκολλούνται τα σκαλοπάτια από σιδηροσωλήνα Φ26mm και στην εξωτερική πλευρά οι χειρολαβές από σιδηροσωλήνα ίδιος διατομής. Η πλατφόρμα κατασκευάζεται από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι» και συγκρατείται ανάμεσα στις σιδηροδοκούς. Στην πλευρά απέναντι από τη σκάλα προσαρμόζεται η τσουλήθρα, η οποία κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα με προστατευτικά πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm.

- ΣΥΝΘΕΤΟ 1

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 6650 mm |
| Πλάτος | 4950 mm |
| Ύψος | 3200 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,3 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 10150Χ8450mm |
|  | 50,2m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 1300 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 1,5+ |

Το σύνθετο αποτελείται από :

- Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα,

- Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα,

- Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα,

- Μία (1) πλαστική τσουλήθρα 2,5μ.,

- Μία (1) πλαστική τσουλήθρα 2,0μ.,

- Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου,

- Μία (1) σκάλα ανάβασης,

- Ένα (1) πλαστικό τούνελ.

Τετράγωνη πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

- Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,

- Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Ορθογωνική πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

- Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,

- Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

- Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,

- Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Πλαστική τσουλήθρα 2,5μ.

Η τσουλήθρα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26.

Πλαστική τσουλήθρα 2,0μ.

Η τσουλήθρα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26.

Καμπύλη ράμπα ανόδου.

Η ράμπα αποτελείται από :

- Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm,

- Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm,

- Ένα (1) πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm.

Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το σχοινί.

Σκάλα ανάβασης.

Η σκάλα αποτελείται από :

- Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,

- Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm

- Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm,

- Τέσσερις (4) κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 950Χ45mm.

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. Στο πίσω μέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα για την αποφυγή πτώσεων.

Πλαστικό τούνελ.

Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά.

- ΣΥΝΘΕΤΟ 2

| Διαστάσεις οργάνου |
| --- |
| Μήκος | 8140 mm |
| Πλάτος | 5750 mm |
| Ύψος | 3200 mm |
| Πιστοποίηση | ΕΝ 1176:2017/1,2,3 |
| Απαιτήσεις ασφαλείας |
| Απαιτούμενος χώρος | 10150Χ9700mm |
|  | 79m2 |
| Μέγιστο ύψος πτώσης | 1300 mm |
| Ηλικιακή ομάδα | 3+ |

Το σύνθετο αποτελείται από :

- Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή,

- Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή,

- Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα.

- Δύο (2) ανοξείδωτες τσουλήθρες,

- Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου,

- Μία (1) σκάλα ανάβασης,

- Μία (1) προσαρμοζόμενη κούνια παίδων,

- Μία (1) προσαρμοζόμενη κεκλιμένη αναρρίχηση.

Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

- Τέσσερις (4) μεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό διατομής 80Χ80mm,

- Μία (1) πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι»,

- Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

- Τέσσερις (4) μεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό διατομής 80Χ80mm,

- Μία (1) πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι»,

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Κεκλιμένη γέφυρα.

Η κεκλιμένη γέφυρα αποτελείται από:

- Έναν (1) ορθογωνικό διάδρομο από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πατήματα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm, με υψομετρική διαφορά 300mm,

- Δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 30Χ20mm πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm,

- Δύο (2) κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm.

Η κεκλιμένη γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών.

Ανοξείδωτες τσουλήθρες.

Οι τσουλήθρες είναι ευθείες σε όλο τους το μήκος. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Η ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26.

Καμπύλη ράμπα ανόδου.

Η ράμπα αποτελείται από :

- Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm,

- Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm,

- Ένα (1) πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm.

Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το σχοινί.

Σκάλα ανάβασης.

Η σκάλα αποτελείται από :

- Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από λαμαρίνα,

- Ένα (1) ενιαίο στραντζαριστό κομμάτι λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι», διαμορφωμένο σε τέσσερα (4) σκαλοπάτια,

- Προστατευτικά κάγκελα από σιδηροσωλήνα Φ26.

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια.

Προσαρμοζόμενη κούνια παίδων

Η κούνια αποτελείται από :

- Μία (1) οριζόντια μεταλλική κοιλοδοκό διατομής 80Χ60mm,

- Δύο (2) μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ76mm,

- Ένα (1) καθίσματα παίδων με αλυσίδες.

Η οριζόντια δοκός συνδέεται με μία από τις κολώνες της πλατφόρμας. Στο κάτω μέρος της και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται δύο κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος. Το κάθισμα έχει διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

Προσαρμοζόμενη κεκλιμένη αναρρίχηση.

Η αναρρίχηση αποτελείται από:

- Μία (1) οριζόντια μεταλλική κοιλοδοκό διατομής 80Χ60mm,

- Τέσσερις (4) μεταλλικές κοιλοδοκούς διατομής 80Χ60mm ενωμένες σε σχήμα Λ με τέσσερα πατήματα από σιδηροσωλήνα Φ26mm σε κάθε πλευρά,

Η οριζόντια δοκός προσαρμόζεται σε μία από τις κολώνες της πλατφόρμας.

- ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Πινακίδα Πληροφοριών – Προγράμματος σύμφωνη με τα απαιτούμενα στοιχεία για τη δημοσιότητα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και με τυπωμένες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την υπουργική απόφαση 27934:2014 για μία παιδική χαρά.

- ΒΟΤΣΑΛΑΚΙ

Προμήθεια και πλήρης και ομαλή διάστρωση σε βάθος 300mm σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας μελέτης  .

Το βότσαλο θα είναι προέλευσης ποταμού ή χειμάρρου, απ΄όπου επιτρέπεται νομίμως η λήψη αδρανών, κοκκομετρικής διαβάθμισης 2mm έως 8mm, με συντελεστή ομοιομορφίας < 3, προσδιορισμένης με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ 933-1 ή με άλλη ισοδύναμη, κατάλληλου ως δάπεδο ασφαλείας (σύμφωνα με τον πίνακα 4 που υποδεικνύεται στο πρότυπο ΕΝ 1176) χωρίς σωματίδια λάσπης ή αργίλου) και σύμφωνου βάσει αναλύσεων και ελέγχων με τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ1177 και ΕΝ1176.

Στις παραπάνω διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση της τάξης ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων.

Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως. Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στη μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται  και την αντίστοιχη  αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.

Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού.

Ακόμα, τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΛΙΤΟΧΟΡΩ 10-12-2018

| Η Συντάξασα Μαρία Στυλίδου Πολιτικός Μηχανικός T.E | Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος Τ.Υ Ηρακλής Χατζημήτρος Πολιτικός Μηχανικός | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Βασίλειος Βασιλούδας Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |