| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17.937,84 € Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ: 45.000,00€ CPV: 44160000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι σωλήνες ύδρευσης θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό PVC (µη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ) κατάλληλοι για πόσιμο νερό, διατομής Φ90-Φ160 και Φ 200 .

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα µε τα πρότυπα DIN 8061/8062 και θα αντέχουν σε πίεση λειτουργίας σύμφωνα µε την ονομαστική περιγραφή. Οι σωλήνες θα φέρουν ελαστικό δακτύλιο στην κεφαλή για την υδατοστεγή σύνδεση των σωλήνων.

α) Το υλικό κατασκευής, αποτελούμενο από µη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινύλιο µε προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων λιπαντικών, και σταθεροποιητικών ως και ουσίες αναγκαίες για να δοθεί το κατάλληλο χρώμα.

β) H εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή το χρώμα και η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς ραβδώσεις και σχισμές. Οποιαδήποτε δε τομή του υλικού δεν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες ή κοιλώματα.

γ) Οι διαστάσεις, δηλαδή η εξωτερική διάμετρος και το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι  ανάλογα µε την εξωτερική διάμετρο και την ονομαστική πίεση καθώς επίσης και τις επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις γενικά.

δ) Η αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση σε 60 οC για διάστηµα 1000 ωρών και µε τιμή πίεσης τέτοια ώστε να προκύπτει από τον τύπο του BARLOW περιφερειακή τάση εφελκυσμού ίση µε 100 KG/GM2.

ε) Η αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση σε 20 οC για διάστηµα 100, 1000 και 10000 πρώτων λεπτών της ώρας και µε τιμή πίεσης η οποία εξαρτάται από την εκάστοτε ονομαστική πίεση.

στ) Αντοχή σε κρούση από έξω.

ζ) Διαστολή και συστολή σε 150 oC.

η) Την επίδραση στο νερό έτσι ώστε να µη δίνεται σε αυτό οσμή, γεύση, χρώμα ή οιονδήποτε δηλητηριώδες συστατικό σε πυκνότητα επιβλαβή για την υγεία.

ΓΕΝΙΚΑ

Η υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να

διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόμενα υλικά.

Ο ανάδοχος κατά την παράδοση των υλικών εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής οφείλει να προσκομίσει για κάθε υλικό  πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και προσπέκτους με τις τεχνικές προδιαγραφές -  πιστοποιήσεις του κάθε υλικού. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω η αρμόδια επιτροπή δεν προβαίνει στην παραλαβή των υλικών και  ο προμηθευτής κηρύσσεται  έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΛΙΤΟΧΩΡΟ     05-3-2019

| Ο Συντάξας Μαυρομμάτης Ζαχαρίας Πολιτικός Μηχανικός T.E. ΜSc | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Χατζημήτρος Ηρακλής Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |