ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 29/2021

«Προμήθεια Απορριμματοφόρων,  Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του  Δήμου  Δίου – Ολύμπου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α:  854.354,94€

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:  Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – Ίδιοι Πόροι

CPV : 34134200, 34144512, 44613700,  34142100, 34114000, 34144000, 34928480

ΛΙΤΟΧΩΡΟ   31-5-2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές προδιαγραφές

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός

|  | «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» Προϋπολογισμός: 854.354,94€ Αρ. Μελέτης: 29/2021 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, φορτηγού με γάντζο, φορτηγού με γερανό αρπάγη,  καδοπληντυρίου , μεταλλικών αππορριμματοδεκτων Ανοικτού Τύπου και κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου .

Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων του Δήμου η οποία επιφέρει:

- Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης

- Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία

- Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης

- Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου

- Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων

- Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM

- Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου

- Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης

- Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών

- Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας

- Χαμηλή ποιότητα εργασίας

Έτσι διαφαίνεται ότι η  συγκεκριμένη προμήθεια  είναι  αναγκαία και επιβεβλημένη προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες μέσω της αποδοτικότερης λειτουργίας των Υπηρεσιών  καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου στο πλαίσιο της τήρησης των σχετικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Η προμήθεια αναλυτικά αφορά τα εξής είδη:

| Α/Α | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Τμήμα 1 | Ενός (1) Καινούριου Τριαξονικου Φορτηγού Οχήματος με Γάντζο |
| Τμήμα 2 | Ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. |
| Τμήμα 3 | Ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 22 κ.μ. |
| Τμήμα 4 | Ενός μεταχειρισμένου δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος, xωρητικότητας 2- 3 κμ |
| Τμήμα 5 | Ενός (1) Μεταχειρισμένου Καδοπληντυρίου |
| Τμήμα 6 | Οκτώ (8) Μεταχειρισμένων Μεταλλικών Απορριμματοδεκτων Ανοικτού Τύπου |
| Τμήμα 7 | Ενός μεταχειρισμένου φορτηγού με υπερκατασκευή ανατροπής και γερανό – αρπάγη |
| Τμήμα 8 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων ΔΕ Αν. Ολύμπου |
| Τμήμα 9 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων ΔΕ Δίου |
| Τμήμα 10 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων ΔΕ Λιτοχώρου |

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει, να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται  στο τεύχος " Τεχνικών Προδιαγραφών " της παρούσας μελέτης και  επίσης τα οχήματα όλες τις προυποθέσεις για την ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία τους στην Ελλάδα από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιών της Περιφέρειας.

Κριτήρια κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι τα εξής :

Α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τα τμήματα 1, 2, 3, 4 και 5, η οποία θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον σχετικό πίνακα, κριτήρια ανάθεσης.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου (Κ) αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Οι 100 βαθμοί αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η βαθμολογία (Β) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

Β = σ1*Κ1+σ2*Κ2+.....+σν*Κν

(όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 )

Η οικονομική προσφορά (Π) και η συνολική ως άνω βαθμολογία (Β) προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Π/Β

Πιο συμφέρουσα είναι η προσφορά εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει τιμής, για τα τμήματα 6, 7, 8, 9 και 10.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τις με Κ.Α. 20.7132.0001 , 20.7132.0002, 20.7132.0003, 20.7135.0012 , 35.7132.0002, 20.7135.001, 20.7135.0013 και 20.7135.0014 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και θα προέρχεται από Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και ιδίους πόρους.

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) καθώς και τα κριτήρια Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.

Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό 854.354,94€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 31-5-2021

| Ο Συντάξας Ζορμπάς Φώτιος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (σχετ. η από 20-5-2021 διαδημοτική σύμβαση μεταξύ δήμου Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου) ) | Ελέγχθηκε Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Κωνσταντίνος Στρογγύλης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (ΠΕ Χημικών | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Α/Α Χατζημήτρος Ηρακλής Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

|  | «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» Προϋπολογισμός: 854.354,94€ Αρ. Μελέτης: 29/2021 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |  |

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της προμήθειας

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, η ανατιθεμένη προμήθεια ήτοι :

| Α/Α | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Τμήμα 1 | Ενός (1) Καινούριου Τριαξονικου Φορτηγού Οχήματος με Γάντζο |
| Τμήμα 2 | Ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. |
| Τμήμα 3 | Ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 22 κ.μ. |
| Τμήμα 4 | Ενός μεταχειρισμένου δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος, xωρητικότητας 2- 3 κμ |
| Τμήμα 5 | Ενός (1) Μεταχειρισμένου Καδοπληντυρίου |
| Τμήμα 6 | Οκτώ (8) Μεταχειρισμένων Μεταλλικών Απορριμματοδεκτων Ανοικτού Τύπου |
| Τμήμα 7 | Ενός μεταχειρισμένου φορτηγού με υπερκατασκευή ανατροπής και γερανό – αρπάγη |
| Τμήμα 8 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων ΔΕ Αν. Ολύμπου |
| Τμήμα 9 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων ΔΕ Δίου |
| Τμήμα 10 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων ΔΕ Λιτοχώρου |

Άρθρο 2 – Ισχύουσες διατάξεις

Οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/06, του Ν.3548/2007, του Ν.3731/08, του Ν.3852/10, του Ν.3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3 – Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήρια κατακύρωσης της προμήθειας είναι τα εξής :

Α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το τμήμα 1 η οποία θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα, κριτήρια ανάθεσης.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου (Κ) αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Οι 100 βαθμοί αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η βαθμολογία (Β) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

Β = σ1*Κ1+σ2*Κ2+.....+σν*Κν

(όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 )

Η οικονομική προσφορά (Π) και η συνολική ως άνω βαθμολογία (Β) προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Π/Β

Πιο συμφέρουσα είναι η προσφορά εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Τριαξονικου Φορτηγού Οχήματος με Γάντζο) |
| --- |
| Α/Α (Κ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |
| 1 | Μεικτό βάρος | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 2 | Κινητήρας | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 3 | Σύστημα πέδησης | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 4 | Κιβώτιο ταχυτήτων | 100 ~ 120 | 4,00 |
| 5 | Χώρος οδήγησης | 100 ~ 120 | 4,00 |
| 6 | Σύστημα διεύθυνσης – συμπλέκτης | 100 ~ 120 | 4,00 |
| 7 | Σύστημα ανάρτησης – Άξονες | 100 ~ 120 | 4,00 |
| 8 | Βαφή | 100 ~ 120 | 4,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |
| 9 | Ανυψωτική ικανότητα | 100 ~ 120 | 15,00 |
| 10 | Εξοπλισμός – Λειτουργία | 100 ~ 120 | 10,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 12 | Χρόνος παράδοσης | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 13 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τα τμήματα 2 και 3 η οποία θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα, κριτήρια ανάθεσης.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου (Κ) αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Οι 100 βαθμοί αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η βαθμολογία (Β) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

Β = σ1*Κ1+σ2*Κ2+.....+σν*Κν

(όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 )

Η οικονομική προσφορά (Π) και η συνολική ως άνω βαθμολογία (Β) προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Π/Β

Πιο συμφέρουσα είναι η προσφορά εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Απορριμματοφόρων οχημάτων, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 και 22κ.μ. ) |
| --- |
| Α/Α (Κ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |
| 1 | Μεικτό βάρος | 100 ~ 120 | 6,00 |
| 2 | Ισχύς και Ροπή Κινητήρα | 100 ~ 120 | 5,00 |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης | 100 ~ 120 | 4,00 |
| 4 | Σύστημα πέδησης | 100 ~ 120 | 4,00 |
| 5 | Σύστημα αναρτήσεων | 100 ~ 120 | 4,00 |
| 6 | Καμπίνα οδήγησης | 100 ~ 120 | 4,00 |
| 7 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100 ~ 120 | 3,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |
| 8 | Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος κατασκευής | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα – αντλίες - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 10 | Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμη χωρητικότητα απορριμμάτων | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 11 | Ανυψωτικό σύστημα κάδων | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 12 | Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 13 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 14 | Χρόνος παράδοσης | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 15 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Γ) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το τμήμα 4 η οποία θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα, κριτήρια ανάθεσης.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου (Κ) αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Οι 100 βαθμοί αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η βαθμολογία (Β) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

Β = σ1*Κ1+σ2*Κ2+.....+σν*Κν

(όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 )

Η οικονομική προσφορά (Π) και η συνολική ως άνω βαθμολογία (Β) προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Π/Β

Πιο συμφέρουσα είναι η προσφορά εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ (δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος) |
| --- |
| Α/Α (Κ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |
| 1 | Μικτό βάρος | 100 ~ 120 | 15,00 |
| 2 | Ισχύς | 100 ~ 120 | 15,00 |
| 3 | Κιβώτιο ταχυτήτων | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 4 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |
| 5 | Χωρητικότητα | 100 ~ 120 | 15,00 |
| 6 | Ανυψωτικό σύστημα κάδων | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 7 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 9 | Χρόνος παράδοσης | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 10 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Δ)           η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το τμήμα 5 η οποία θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα, κριτήρια ανάθεσης.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου (Κ) αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Οι 100 βαθμοί αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η βαθμολογία (Β) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

Β = σ1*Κ1+σ2*Κ2+.....+σν*Κν

(όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 )

Η οικονομική προσφορά (Π) και η συνολική ως άνω βαθμολογία (Β) προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Π/Β

Πιο συμφέρουσα είναι η προσφορά εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ ( Καδοπληντυρίου ) |
| --- |
| Α/Α (Κ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |
| 1 | Μικτό βάρος | 100 ~ 120 | 15,00 |
| 2 | Ισχύς | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 3 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |
| 4 | Χωρητικότητα | 100 ~ 120 | 15,00 |
| 5 | Αντλία πλύσης κάδων | 100 ~ 120 | 15,00 |
| 6 | Αντλία αναρρόφησης | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 7 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 9 | Χρόνος παράδοσης | 100 ~ 120 | 10,00 |
| 10 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | 100 ~ 120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Ε) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει τιμής, για τα τμήματα 6, 7, 8, 9 και 10.

Άρθρο 4 – Προθεσμίες – Χρόνοι

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης, στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται 150 ημέρες για τα τμήματα 1,2,3,4,5 και 6, 45 ημέρες για το τμήμα  7 και 25 ημέρες για τα τμήματα 8, 9 και 10 από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

Άρθρο 5 – Παράδοση και παραλαβή

Α) (Για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 7) Ο προμηθευτής οφείλει με δικά του έξοδα να παραδώσει, στο αμαξοστάσιο του Δήμου, το κάθε όχημα άθικτο και χωρίς ζημιές. Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας. Το όχημα θα πρέπει επίσης να φέρει τις απαιτούμενες επιγραφές  χρώματος επιλογής του Δήμου (θα αναγράφεται και από τις δύο πλευρές του κάθε οχήματος «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 2021») και περιφερειακά θα φέρει κίτρινη λωρίδα.

Η παραλαβή του οχήματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δήμο ,και θα αφορά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του συγκεκριμένου υπό προμήθεια οχήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του.

Εάν το υπό προμήθεια όχημα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Μετά την οριστική παραλαβή συντάσσεται και υπογράφεται Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής).

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια, άλλα εποπτικά μέσα, κλπ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το χειρισμό και τη συντήρηση του οχήματος. Κατά την παραλαβή του οχήματος ο προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του προσωπικού, οδηγών και τεχνικών, στην έδρα της Υπηρεσίας, ήτοι το Λιτόχωρο του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

Β) (Για το τμήμα 6)  Ο προμηθευτής οφείλει με δικά του έξοδα να παραδώσει , στο αμαξοστάσιο του Δήμου,  τους  μεταλλικούς  απορριμματοδέκτες οι οποίοι θα φέρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια. ΟΙ μεταλλικοί  απορριμματοδέκτες θα πληρούν τα τεχνικά  χαρακτηριστικά που αναγράφονται  στις τεχνικές προδιαγραφές Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δήμο.

Γ)  (Για τα τμήματα 8, 9 και 10)  Ο προμηθευτής οφείλει με δικά του έξοδα να παραδώσει, στο αμαξοστάσιο του Δήμου, τα υλικά των εν λόγω τμημάτων  τα οποία θα είναι  σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και θα φέρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια. Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δήμο.

Άρθρο 6 – Έκπτωση αναδόχου

Αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης ή όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας προκαλεί την έκπτωση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7 – Τρόπος πληρωμής , φόροι, τέλη

Η πληρωμή θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο).

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.

Άρθρο 8 – Εγγύησεις - Υπεύθυνες δηλώσεις

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει επίσης εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 ποσοστού 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ 24%.

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει επίσης να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά:

- Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών, η οποία εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από ταΦ προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. (για τα τμήματα 1, 2 και 3)

- Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους, η οποία εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. (για τα τμήματα 4, 5 και 7)

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προθεσμία παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε 150 ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 6, 45ημερες για το τμήμα 7  και 25 ημέρες για τα τμήματα 8, 9 και 10

- Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή. ( για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10)

- Υπεύθυνη δήλωση ότι το  όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας . (για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 7)

- Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες, Πρότυπα και Κανονισμούς όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των συγκεκριμένων ειδών. ( για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10)

- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή), στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή. (για τα τμήματα 1, 2, 3, 4 και 5)

- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι θα παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, κατά την ημερομηνία παραλαβής στην έδρα του Δήμου. (για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 7)

- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όρων: α) της με αρ. πρωτ. ………./…-…-2020 διακήρυξης, β) της με αριθμό ............. Μελέτης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ( για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10)

Άρθρο 9 – Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης, πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου είδους, σχεδιαγράμματα, σχέδια, διαγράμματα κλπ, από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόμενου προϊόντος.

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 31-5-2021

| Ο Συντάξας Ζορμπάς Φώτιος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (σχετ. η από 20-5-2021 διαδημοτική σύμβαση μεταξύ δήμου Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου) ) | Ελέγχθηκε Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Κωνσταντίνος Στρογγύλης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (ΠΕ Χημικών | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Α/Α Χατζημήτρος Ηρακλής Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

|  | «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» Προϋπολογισμός: 854.354,94€ Αρ. Μελέτης: 29/2021 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα και η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας (σε αυτή την περίπτωση οι αποκλίσεις είναι αντικείμενο αξιολόγησης μόνο και όχι απόρριψης της προσφοράς). Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον» ή «οπωσδήποτε» ή «απαραιτήτως»  δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. Στις απαιτήσεις όπου αναφέρεται ο όρος «περίπου», γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 10% στην αναφερόμενη τιμή. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία .

1) (τμήμα 1) Ένα (1) Καινούριο Τριαξονικό Φορτηγό Όχημα με γάντζο τύπου Hook Lift

Α. ΟΧΗΜΑ

Το φορτηγό θα έχει τη δυνατότητα ανύψωσης, μεταφοράς και εκκένωσης κλειστών τυποποιημένων απορριμματοδεκτών με ή χωρίς συμπίεση με σύστημα Roll-on-off. Θα είναι απολύτως συμβατό με ανοιχτού τύπου container, καθαρής χωρητικότητας 30m3 (εσωτερικές διαστάσεις 6000 x 2280  x 2200 mm).. Το όχημα θα μπορεί να μεταφέρει με απόλυτη ασφάλεια τους απορριμματοδέκτες ανταποκρινόμενο απολύτως στις σχετικές απαιτήσεις του ΚΟΚ και σε όλες τις σχετικές προδιαγραφές της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών, εργατών καυσίμων, εργαλείων, κλπ. δεν θα είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. Επίσης οι συνολικές διαστάσεις του οχήματος θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις ισχύουσες Ελληνικές & Ευρωπαϊκές διατάξεις περί τήρησης των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας.

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου πραγματικού (ολικού) φορτίου των οχημάτων σε λειτουργία θα είναι εντός των ορίων όπως ορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, τελευταίας τεχνολογίας, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. Θα είναι έχει τριαξονικό πλαίσιο 6Χ4 και μικτό βάρος τουλάχιστον 26,000 κιλά

Κινητήρας

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τουλάχιστον EURO 6, τετράχρονος, υδρόψυκτος, κυβισμού περίπου 11.500cc, έξι (6) κυλίνδρων με υπερπληρωτή (turbo), νέας αντιρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με την οδηγία EURO VI της Ε.Ε για τις εκπομπές καυσαερίων και για την στάθμη θορύβου, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 410 ΗΡ και ροπής περίπου 2000Nm.

Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι τεχνολογίας SCR (Selective Catalytic Reduction) με προσθήκη AdBlue.

Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου του οχήματος θα είναι περίπου 290 lt.

To επίπεδο θορύβου κινητήρα θα είναι σύμφωνο με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Συμπλέκτης

Μονός δίσκος, ξηράς εμπλοκής με υδραυλική υποβοήθηση.

Σύστημα διεύθυνσης

Θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης. Το μήκος του μεταξονίου να είναι 4,60 μέτρων με απόκλιση ±5% μεταξύ του 1ου και 2ου άξονα.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων που θα έχει κατ΄ελάχιστο δώδεκα (12) ταχύτητες εμπροσθοπορίας και δύο οπισθοπορίας, όλες συγχρονισμένες. Θα υπάρχει ειδική έξοδος για την προσαρμογή δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο).

Τα διαφορικά πρέπει να είναι αργά και ισχυρής κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,6.

Σύστημα πέδησης

Θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα και σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε. Θα φέρει σύστημα με δίσκους ή τύμπανα στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, ή συνδυασμό αυτών, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών ABS.

Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλος τους τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του φορτηγού σε κάθε περίπτωση. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση, και θα είναι ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση απώλειας αέρα.

Σύστημα ανάρτησης-Άξονες

Το όχημα θα φέρει 3 άξονες πλαισίου. Οι κινητήριοι πίσω άξονες πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη τροποποίηση αυτής). Οι κινητήριοι πίσω άξονες να είναι εφοδιασμένοι με ASR που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μονόπλευρης απώλειας της πρόσφυσης. Οι αναρτήσεις εμπρός και πίσω πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολλαπλά ημιελλειπτικά χαλυδόφυλλα και ψαλίδια πίσω ή συνδυασμός αερταναρτήσεων, ελατηρίων και παραβολικών χαλυβδόφυλλων πίσω ή αεραναρτήσεις.

Οι πίσω τροχοί να είναι διπλοί. Θα φέρει καινούργια ελαστικά κατάλληλων διαστάσεων (μονά εμπρός και πίσω και έναν πλήρη εφεδρικό τροχό ) με τους ανάλογους δείκτες φόρτωσης και ταχύτητας. Τα ελαστικά θα είναι χρήσης εκτός δρόμου (off road).

Χώρος οδήγησης

Τύπου προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενος υδραυλικά, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι της θερμότητας και θορύβου. Εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι αεροκάθισμα με εργονομικές προδιαγραφές πλήρως ρυθμιζόμενο και θα υπάρχει κάθισμα για δύο θέσεις επιβατών. Θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%.

Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια, ικανό αριθμό υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης, δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου. Ολόκληρος ο θάλαμος να έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και θα είναι ανακλινόμενος για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα.

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. Θα φέρει πλήρες σύστημα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

Εξοπλισμός

Το όχημα θα παραδοθεί τουλάχιστον με τον παρακάτω εξοπλισμό :

- Ραδιο-CD με ηχεία και κεραία.

- Φώτα ομίχλης.

- Εξωτερική βαφή αρίστης ποιότητας.

- Πλήρη εφεδρικό τροχό, μπουλονόκλιδο, γρύλος.

- Δύο Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 κιλών, φαρμακείο, τρίγωνο, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.

- Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές.

- Αντιολισθητικές αλυσίδες,

- Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.

Βαφή

Το όχημα θα είναι βαμμένο με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του, με δεδομένο ότι θα έρχεται σε επαφή με υλικά ποικίλης φύσεως και ιδιοτήτων.

Το προσφερόμενο πλαίσιο στο οποίο θα τοποθετηθεί η υπερκατασκευή θα είναι εξελιγμένης τεχνολογικά κατασκευής, καινούργιο, αμεταχείριστο με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις του πλαισίου πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ και θα διαθέτει έγκριση τύπου για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.

Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η προσφερόμενη υπερκατασκευή θα είναι καινούργια, τύπου γάντζου (HOOK LIFT – ROLL ON – ROLL OFF) με ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 20tn και με δυνατότητα ανύψωσης του φορτωμένου συμπιεστή απορριμμάτων (press-container) από το έδαφος και την τοποθέτηση αυτού επί της πλατφόρμας του οχήματος προς μεταφορά, την εκκενωσή του καθώς επίσης και την εναπόθεση του κοντέϊνερ στο έδαφος.

Θα αποτελείται από :

- Το βασικό σύστημα στήριξης που αποτελείται από δύο κλειστές χαλύβδινες μπάρες με κάθετες τραβέρσες υποστήριξης και τους συνδέσμους με το σασί. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει επίσης το ψευδοσασί στήριξης.

- Το κυρίως σύστημα ανύψωσης - φόρτωσης , κατεβάσματος και αδειάσματος των container. Αποτελείται από αρθρωτά τμήματα ισχυρότατης κατασκευής από μορφοσίδερο. Το πρώτο τμήμα είναι διπλό, με δύο τηλεσκοπικές μπάρες που καταλήγουν σε αρθρώσεις για ανύψωση του συστήματος. Το δεύτερο τμήμα καταλήγει σε άλλη άρθρωση που το συνδέει με το τμήμα που διαθέτει γάντζο και ουσιαστικά διευρύνει τις κινήσεις των εξαρτήσεων. Ο γάντζος αποτελείται από μορφοσίδηρο μεγάλης διατομής, είναι συγκολλητός και ασφαλίζει - απασφαλίζει αυτόματα υδραυλικά.

- Τα χαλύβδινα ράουλα κύλισης και τα άγκιστρα ασφάλισης των εξαρτήσεων που θα είναι επίσης υδραυλικής λειτουργίας.

- Τα υδραυλικά και πνευματικά συστήματα θα αποτελούνται από εμβολοφόρο αντλία υψηλής πίεσης με απ' ευθείας μετάδοση από το P.T.O. , δύο έμβολα διπλής ενέργειας για την λειτουργία του συστήματος φόρτωσης-εκφόρτωσης, ένα έμβολο διπλής ενέργειας για την κίνηση του γάντζου, χειριστήριο εντολών στην καμπίνα οδήγησης και στο πλάι της υπερκατασκευής, δεξαμενή λαδιού, φίλτρο λαδιού βαλβίδα ανακούφισης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πίεση λειτουργίας συστήματος περίπού 350 bar, παροχή υδραυλικής αντλίας ελαχίστου 60l/min, δοχείο λαδιού περίπου 100lt

- Θέση χειριστηρίου: Στην καμπίνα του οδηγού και στο πλάι της υπερκατασκευής.

- Βαλβίδα ανακούφισης.

- Υδραυλικά έμβολα διπλής ενέργειας.

-  Θα μπορεί να ανυψώσει container με μήκος από 5700mm έως 6500mm

- Σύστημα μεταφοράς εξαρτήσεων: Πάνω στην υπερκατασκευή.

- Τρόπος ασφάλισης κατά την μεταφορά: Πρόσδεση με ειδικά άγκιστρα αυτόματα.

Περιγραφή φόρτωσης και εκφόρτωσης :

Για την φόρτωση, οι δύο τηλεσκοπικές ράβδοι, ανυψώνονται, το τρίτο τμήμα του συστήματος στρέφεται, προς τα κάτω και ο γάντζος εισέρχεται και ασφαλίζει στην ειδική λαβή της εξάρτησης. Η εξάρτηση με κύλιση του πίσω μέρους του φορτώνεται. Για εκφόρτωση γίνονται αντίστροφες κινήσεις. Εφόσον ο χειρισμός γίνεται προσεκτικά και οι αγκιστρώσεις με ασφάλεια δεν υπάρχουν κίνδυνοι χρήσης Κατά τη στιγμή της φόρτωσης και για διασφάλιση της πλήρους σταθερότητας του οχήματος ακόμα και σε κεκλιμένες οδούς μπορεί να ενεργοποιηθεί υδραυλικά ειδικός κυλιόμενος κυλινδρικός στατήρας στο πίσω μέρος του οχήματος. O στατήρας αυτός πέρα από την δυνατότητα ανύψωσης γεμάτων εξαρτήσεων σε κεκλιμένες οδούς προφυλάσσει κατά την στιγμή της φόρτωσης τις οπίσθιες αναρτήσεις του οχήματος από την απότομη επιβάρυνση την στιγμή που η εξάρτηση ακουμπά το όχημα και επιπλέον δίνει την δυνατότητα ανύψωσης φορτίων με μεγαλύτερου βάρους από την αντοχή του οπίσθιου άξονα. Ενεργοποιείται αυτόματα μέσω δύο υδραυλικών κυλίνδρων. Το κύκλωμα περιλαμβάνει και διπλής ενέργειας αντεπίστροφη βαλβίδα.

Όλες οι σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι μεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος θα είναι άριστης ποιότητας, απόλυτα στεγανοί και μεγάλης αντοχής για την υπερκάλυψη της ανώτατης πίεσης εργασίας του συστήματος ενώ θα είναι εξωτερικές και ορατές για να μπορούν να έλεγχονται και να είναι εύκολη η επισκευή τους.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όλες οι καλωδιώσεις μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στους διάφορους μηχανισμούς συσκευών, φώτων, φλας και κουδουνιών θα οδεύουν με ασφάλεια, δεν θα είναι εκτεθειμένες ενώ ταυτόχρονα θα είναι γρήγορη η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη για άνοιγμα τρυπών με οξυγόνο ή άλλο μέσο.

Το ηλεκτρικό σύστημα θα περιλαμβάνει όλα τα φώτα όπως προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Όλοι οι διακόπτες βρίσκονται σε θέσεις που να επιτρέπουν εύκολο και ασφαλή χειρισμό όλων των λειτουργιών. Στην καμπίνα θα υπάρχουν σε ειδικά προστατευμένο μέρος οι ασφάλειες και τα ηλεκτρικά κυκλώματα ευκόλως προσβάσιμα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ε.

Τόσο τα επιμέρους κατασκευαστικά του τμήματα όσο και οι επιμέρους λειτουργίες του προσφερόμενου οχήματος θα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο που να υπερκαλύπτουν την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της διασφάλισης της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη χρήση, συντήρηση και επισκευή του.

Τα συστήματα χειρισμού του οχήματος θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ώστε να είναι ασφαλή και αξιόπιστα για να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα :

-Να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

-Να μην δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση σφάλματος στους χειρισμούς.

-Τα όργανα χειρισμού θα είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και θα φέρουν κατάλληλη σήμανση.

-Η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός τους να μην δημιουργεί κινδύνους.

-Η διάταξη τοποθέτησης των οργάνων χειρισμού επί του οχήματος θα είναι τέτοια ώστε ο χειριστής να μπορεί από την κύρια θέση χειρισμού να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν άτομα εκτεθειμένα σε επικίνδυνες περιοχές.

Σε απολύτως ευκρινείς θέσεις θα υπάρχουν πινακίδια και κατάλληλα μηνύματα ασφαλούς χρήσης (CE).

Το πλήρες όχημα θα πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα:

-Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής & Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

-Η υπερκατασκευή θα πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων και φέρει σήμανση CE.

-Επίσης, το όχημα διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη

βλάβη καθώς επίσης είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους.

ΒΑΦΗ

Εξωτερικά το αυτοκίνητο θα είναι βαμμένο με χρώματα RAL σε δύο στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσματος, εκτός από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου. Περιμετρικά θα φέρει κίτρινη λωρίδα. Η βαφή πραγματοποιείται εφόσον όλα τα χαλύβδινα ελάσματα απολιποθούν πρώτα διαμέσου αμμοβολής έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη προσκόλληση του στοκαρίσματος και της βαφής. Σε κατάλληλα σημεία θα τοποθετηθούν ανακλαστικές πινακίδες.

Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

α) Η προθεσμία παράδοσης,  ορίζεται σε 150 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου. Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

β) Το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται με 3 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα ( 5~10 ) εργάσιμων ημερών ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας .

2) (τμήμα 2) Ένα καινούργιο Απορριμματοφόρο Όχημα, Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 16 Κ.Μ.

Το όχημα θα είναι θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πρώτης χρήσης, αναγνωρισμένου τύπου και κατασκευασμένα από εργοστάσιο κατασκευής με πολύ καλή φήμη στην Ευρωπαϊκή αγορά και θα χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

Κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγμα ή να στραβώσει κατά την χρήση του, για φορτίο ακόμα και μέχρι 20 % μεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο.

Στη περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα ο προμηθευτής υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το αυτοκίνητο, να ενεργήσει για την επισκευή του πλαισίου και κατόπιν επιθεώρησης του στο αρμόδιο Υπουργείο να το παραδώσει μέσα σε δύο ( 2 ) εβδομάδες το αργότερο.

Αυτοκίνητο πλαίσιο – 19 τόνων

Το πλαίσιο θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. Θα είναι διαξονικό με κίνηση στον οπίσθιο άξονα (4Χ2) και μικτό βάρος περίπου 19.000 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου θα είναι περίπου 13.000Kg.

Ο κινητήρας θα είναι τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, κυλινδρισμού 6,5lt περίπου, σύγχρονης τεχνολογίας, ισχύος τουλάχιστον 280 ΗΡ  και ροπής τουλάχιστον  900kgm. Να διαθέτει συστήματα υπερπλήρωσης turbo και ενδιάμεσης ψύξης intercooler.

Απαιτείται η ύπαρξη μηχανόφρενου ή βαλβιδόφρενου προηγμένης τεχνολογίας,

Η έξοδος των καυσαερίων θα γίνεται από κάθετη εξάτμιση στο πίσω μέρος της καμπίνας οδήγησης.

Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων (Euro 6 - step d) καθώς και τις αντίστοιχες για το θόρυβο. Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι τεχνολογίας κοινού αυλού (common rail) και η εναρμόνισή του με τις προδιαγραφές ρύπων θα γίνεται αποκλειστικά με χρήση ουρίας (AdBlue) χωρίς επιπλέον συστήματα που αυξάνουν την πολυπλοκότητα και βάρος του κινητήρα (πχ. EGR).

Η απόσταση του εμπρόσθιου άξονα από τον πρώτο οπίσθιο θα είναι περίπου 4000-4200 χιλιοστά.

Γενικά το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής βαρέως τύπου ικανό να δεχτεί αυξημένο φορτίο κατά 20%.

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης.

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο με τουλάχιστον έξι ταχύτητες εμπροσθοπορίας και μίας οπισθοπορίας, όλες συγχρονισμένες. Θα φέρει εργοστασιακά τοποθετημένο δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.), κατάλληλος για την λειτουργία του υδραυλικού συστήματος της υπερκατασκευής.

Το σύστημα πέδησης θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα και σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε.

Θα φέρει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών ABS (επί ποινή αποκλεισμού), δυναμικής ευστάθειας (ESP) και περιορισμού ολίσθησης τροχών (ASR).

Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί  σε όλος τους τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του φορτηγού σε κάθε περίπτωση.

Θα φέρει συστήματα συγκράτησης του οχήματος σε ανωφέρεια (Hill Holder), αυτόνομης πέδησης σε περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης (Emergency Brake) και προειδοποίηση ακούσιας εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας (Lane Departure Warning) .

Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση, και θα είναι ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση απώλειας αέρα.

Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής με παραβολικά ελάσματα στον εμπρόσθιο άξονα και παραβολικά ή ημιελλειπτικά ελάσματα βαρέως τύπου στον οπίσθιο άξονα. Να υπάρχουν ράβδοι σταθεροποίησης και στρέψης.

Οι άξονες θα είναι ισχυρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν μεγάλα φορτία.

Θα έχει επτά (7) καινούργια ελαστικά κατάλληλων διαστάσεων ( μονά εμπρός, διπλά πίσω και έναν εφεδρικό τροχό ), τύπου Radial χωρίς αεροθαλάμους, σύμφωνα με τις οδηγίες ERTRO .

Ο χώρος οδήγησης θα είναι τύπου προωθημένης οδήγησης, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι της θερμότητας και θορύβου. Εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι αεροκάθισμα με εργονομικές προδιαγραφές πλήρως ρυθμιζόμενο. Θα υπάρχουν δύο θέσεις επιβατών.

Θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%. Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια, ικανό αριθμό υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης, δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου. Ολόκληρος ο θάλαμος να έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και θα είναι ανακλινόμενος υδραυλικά για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα.

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. Θα φέρει συστήματα θέρμανσης, αερισμού, και κλιματισμού (air condition).

Το κάθε όχημα θα φέρει στον εξοπλισμό του, τελευταίας γενιάς ταχογράφο DTCO 4.0 smart, ραδιο-CD με ηχεία και κεραία, φώτα ομίχλης, πλήρη εφεδρικό τροχό, μπουλονόκλιδο, γρύλο, πυροσβεστήρες, φαρμακείο, τρίγωνο σύμφωνα με Κ.Ο.Κ., και σετ εργαλείων για μικροεπισκευές.

Υπερκατασκευή χωρητικότητας 16 κμ

Η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια, θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, την οπίσθια πόρτα και τον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων.

Γενικά, στα σημεία της υπερκατασκευής που αναπτύσσονται ιδιαίτερες μηχανικές καταπονήσεις, δηλαδή αυξημένες πιέσεις και τριβές, θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα ή ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας, όπως για παράδειγμα τύπου Hardox-450.

Η υπερκατασκευή θα εδράζεται επί του φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης θα προσφέρει απόσβεση κραδασμών, ευκολία σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτής.

Η χωρητικότητα, μετριέται σε κυβικά μέτρα ( κμ ) και διακρίνεται στη χωρητικότητα του κυρίως σώματος, δηλαδή τον όγκο που καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα απορρίμματα, εντός του κυρίως σώματος, η οποία θα πρέπει να είναι περίπου 16,0 κμ  και στη χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων, δηλαδή του όγκου σε νερό που θεωρητικά μπορεί να δεχθεί η λεκάνη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 1,5 κμ.

Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου μεταλλικό από χαλυβδοέλασμα. Τα πλευρικά τοιχώματα-οροφή πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους 3 mm τουλάχιστον  ενώ το δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, πάχους 5 mm τουλάχιστον. Επίσης το κυρίως σώμα θα είναι  με κυρτά πλαϊνά, κλειστό και θα φέρει με άρθρωση πόρτα στο πίσω μέρος έτσι ώστε τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα.

Η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισμένη, με ελαστικό παρέμβυσμα, εύκολα αντικαταστίσιμο, τοποθετημένο μεταξύ του σώματος και της οπίσθιας πόρτας.

Εντός του σώματος και σε όλο το μήκος του, θα κινείται η μεταλλική πλάκα εκφόρτωσης των απορριμμάτων, μέσω ενός ισχυρού υδροστατικού κυλίνδρου – διπλής ενέργειας. Η πλάκα αυτή να συμβάλλει στην αύξηση της σχέσης συμπίεσης των απορριμμάτων με ανάλογη ηλεκτρονική ρύθμιση.

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος, πρέπει να βρίσκεται η οπίσθια πόρτα, της οποίας ο μηχανισμός απασφάλισης - ασφάλισης θα προηγείται – ακολουθεί, της ανύψωσης και καταβίβασης αυτής, αντίστοιχα, με ένα μόνο χειρισμό.

Μόνο κατόπιν της απασφάλισης και ανύψωσής της, με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, πρέπει να επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριμμάτων.

Η οπίσθια πόρτα, εσωτερικά θα περιλαμβάνει ως κύρια συστατικά τμήματά της τη λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και το μηχανισμό συμπίεσής των .

Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας, το δε χείλος φόρτωσης αυτής, δηλαδή η εξωτερική ακμή της να είναι ρυθμιζόμενου ύψους, ανάλογα το είδος της αποκομιδής, μηχανικής ή χειρωνακτικής.

Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει ανάστροφους υδροστατικούς κυλίνδρους και να χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, χωρίς να έρχονται σε επαφή με αυτά, από τη λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος.

Οι υδροστατικοί κύλινδροι της πλάκας προώθησης θα πρέπει να βρίσκονται εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας και οι υδροστατικοί κύλινδροι της πλάκας σάρωσης θα πρέπει να είναι ανάστροφοι, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα.

Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συστήματα :

αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο που διακόπτεται μόνο με εντολή ή με την συμπλήρωση ορισμένων (προγραμματισμένων) κύκλων (AUTO),

αυτόματο, με απλό κύκλο που όταν ολοκληρώνεται, διακόπτεται αυτόματα (SINGLE) και επαναλαμβάνεται κατόπιν εντολής,

χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του μηχανισμού συμπίεσης ελέγχεται με μεμονωμένες κινήσεις, από το χειριστή με μοχλούς ή κομβία.

Εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας, πρέπει να φέρει δύο ( 2 ) ανακλινόμενα - αντιολισθητικά, ισχυρά σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης.

Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος της υπερκατασκευής, να είναι τοποθετημένοι, αντίστοιχα, από ένας ( 1 ) περιστρεφόμενος φάρος χρώματος πορτοκαλί ενώ στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας, ένας ( 1 ) προβολέας νυκτερινής εργασίας. Επίσης, στο οπίσθιο μέρος το όχημα πρέπει να φέρει ανακλαστικές λωρίδες.

Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, και θα ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( ΠΔ 57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ ) σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών - σήμανση CE και τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1501.

Θα φέρει, τουλάχιστον, τον ακόλουθο εξοπλισμό :

- Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης, με δύο κομβία, αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής - Emergency stop της οποίας η ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης.

- Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων από το μηχανισμό συμπίεσης, με κομβίο επί του πίνακα ελέγχου - Rescue switch, η ενεργοποίηση της οποίας θα είναι εφικτή ακόμα και όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άμεσης διακοπής.

- Οι γραμμές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού μηχανισμού, θα είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα διακοπής ροής, που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση απώλειας της υδραυλικής πίεσης.

- Η γραμμή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα ελέγχου ροής, για την ρύθμιση της ταχύτητας καταβίβασης, στην επιθυμητή τιμή που ορίζεται από το πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501.

- Όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις πρέπει να φέρουν συντελεστή ασφαλείας i = 4 έναντι της πίεσης λειτουργίας και να είναι ορατές για να μπορούν να ελέγχονται.

- Εντός του θαλάμου οδήγησης, θα υπάρχουν χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες για το χειρισμό της οπίσθιας πόρτας και του μηχανισμού εκφόρτωσης και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την παρακολούθηση των εργασιών φόρτωσης του οχήματος.

- Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας - εφόσον χειρίζεται από το θάλαμο οδήγησης .

Η οπίσθια πόρτα θα σταματά σε απόσταση από τη περιοχή επαφής της με το κυρίως σώμα και θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την ολοκλήρωση της καταβίβασης, με χειρισμό κοντά από το σημείο επαφής του κυρίως σώματος και της οπίσθιας πόρτας .

- Μηχανική ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε ανοικτή θέση, ώστε να επιτρέπεται με ασφάλεια η είσοδος εντός του κυρίως σώματος ή αλλού σημείου, για συντήρηση ή επισκευή .

- Διάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήματος, με ταχύτητα ανώτερη της οριζόμενης στο πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501, εφ’ όσον επί των σκαλοπατιών της οπίσθιας πόρτας, στέκεται άνθρωπος και παράλληλα δεν θα επιτρέπεται η οπισθοπορεία του.

- Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής, θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα κάθε φορά οδηγία (2000/14/ΕΚ) και το σχετικό πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501.

Το όχημα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο μέρος του, πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό, κατάλληλο ( με βραχίονες και χτένα ) για την υποδοχή, ανύψωση και εκφόρτωση με πλήρη ασφάλεια, τόσο για το εργατικό προσωπικό όσο και τον ίδιο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά πρότυπα ΕΝ 1501, των τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας από 80 έως 1300 λτρ.

Το υδραυλικό κύκλωμα να είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτώσεων και θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη ( ΡΤΟ ) του οχήματος μέσω  τουλάχιστον δύο ( 2 ) υδραυλικών αντλιών και θα φέρει αυτοματισμό αποσύμπλεξης χωρίς την συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη.

Όλες οι γραμμές του ηλεκτρικού κυκλώματος να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες με οξυγόνο.

Όλα τα εξαρτήματα πριν από την βαφή θα καθαριστούν και θα υποστούν απολίπανση και θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωμα όλων των επιφανειών.

Η βαφή πρέπει να γίνει με ειδικά χρώματα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση.

Το κάθε απορριμματοφόρο ( φορτηγό πλαίσιο και υπερκατασκευή ) θα βαφεί εξωτερικά με χρώμα της επιλογής του Δήμου και θα αναγραφούν τα χαρακτηριστικά του.

Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

α) Η προθεσμία παράδοσης,  ορίζεται σε 150  ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου. Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

β) Το προσφερόμενο απορριμματοφόρο θα καλύπτεται με 3 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα ( 5~10 ) εργάσιμων ημερών ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας .

3) (τμήμα 3) Ένα καινούργιο Απορριμματοφόρο Όχημα, Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 22 Κ.Μ

Αυτοκίνητο πλαίσιο – 26 τόνων

Το κάθε πλαίσιο θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων

Το μικτό βάρος του οχήματος θα πρέπει να είναι περίπου 26.000 kg (6Χ2), με αναρτώμενο και διευθυντήριο τον τρίτο άξονα και το ωφέλιμο φορτίο επί του πλαισίου πρέπει να είναι περίπου 17.000 kg.  Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής βαρέως τύπου ικανό να δεχτεί αυξημένο φορτίο κατά 20%. Θα φέρει θάλαμο οδήγησης προωθημένης κατηγορίας, μεταλλικής κατασκευής, που μπορεί να είναι από συνθετικό υλικό για μείωση του απόβαρου, υδραυλικά ανακλινόμενος, ώστε να επιτρέπει την άνετη και ασφαλή πρόσβαση στον κινητήρα.

Η καμπίνα οδήγησης θα διαθέτει άριστη ηχητική και θερμική μόνωση και θα φέρει απαραιτήτως σύστημα κλιματισμού A/C.

Ο θάλαμος οδήγησης θα εδράζεται, μέσω αντιδονητικού συστήματος (σιλενμπλόκ), επί του πλαισίου. Θα διαθέτει ελικοειδή ελατήρια και αντιστρεπτικές μπάρες μπροστά και αντικραδασμική διάταξη τύπου Mc Pherson πίσω.

Ανεμοθώρακα πανοραμικού τύπου από πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας τύπου TRIPLEX σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πλευρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας που θα προσφέρουν άριστη ορατότητα.

Θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης με κατάλληλο σύστημα αεραγωγών για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, καθώς και για την αποθάμβωση του ανεμοθώρακα και των πλευρικών παραθύρων με ρυθμιζόμενες παροχές.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει αερόσουστα και δυνατότητα ρύθμισης κατά μήκος και καθ' ύψος, ρυθμιζόμενη πλάτη, υποστήριγμα κεφαλής, ζώνες ασφαλείας και επένδυση από συνθετικό ύφασμα πλενόμενο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο χρόνο.

Επίσης στον θάλαμο θα υπάρχει κάθισμα για δύο συνοδηγούς.

Στο δάπεδο θα υπάρχει πλαστικός πλενόμενος τάπητας, ενώ στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνονται επίσης : θήκες για τοποθέτηση μικροαντικειμένων, πλαφονιέρα και δύο (2) φώτα ανάγνωσης (σποτάκια), δύο (2) αλεξήλια, υποδοχές για εγκατάσταση ραδιοφώνου, CB και ηχείων, αναπτήρας, σταχτοδοχείο, ρευματοδότης για τοποθέτηση μπαλαντέζας κλπ., ψηφιακό ράδιο-cd με κεραία και ηχεία και ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα.

Εξωτερικά θα υπάρχουν : καθρέπτες εξωτερικοί κατά EEC και ΚΟΚ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθώς και οριζόντιο για πλευρικό έλεγχο από την πλευρά του συνοδηγού, λασπωτήρες στους μπροστινούς τροχούς, πείρος ρυμούλκησης εμπρός και εξωτερικό ηλιοσκίαστρο.

Ο πίνακας οργάνων ελέγχου θα είναι σύγχρονος, εργονομικά σχεδιασμένος και θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και όργανα ελέγχου για την άνετη και άμεση παρακολούθηση της λειτουργίας του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα θα διαθέτει : τελευταίας γενιάς ηλεκτρονικό ταχογράφο DTCO 4.0 smart, στροφόμετρο, όργανο ένδειξης θερμοκρασίας υγρού ψύξης με προειδοποιητική λυχνία, όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμων και προειδοποιητική λυχνία, όργανο ένδειξης πίεσης πεπιεσμένου αέρα (εμπρόσθιου-οπίσθιου άξονα), όργανο μέτρησης πίεσης λαδιού μηχανής.

Επιπλέον, ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου για εντοπισμού βλαβών, με ενδεικτικές λυχνίες (αναφέρονται ενδεικτικά) : λειτουργίας προβολέων, φώτων πορείας, φλας κλπ., αλλαγής φίλτρου αέρα, φόρτισης συσσωρευτών, ανάκλισης καμπίνας, λειτουργίας χειρόφρενου, ένδειξης φθοράς υλικού τριβής (θερμουϊτ) εμπρόσθιου και οπίσθιων αξόνων, χαμηλής πίεσης κυκλώματος φρένων, χαμηλής στάθμης υγρού υδραυλικού τιμονιού, ύπαρξης νερού στο φίλτρο πετρελαίου, ασφάλισης καμπίνας σε θέση πορείας, ύπαρξης νερού στο προφίλτρο καυσίμου, φθοράς υλικού τριβής φρένων, βλάβης στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, βλάβης ηλεκτρονικών συστημάτων.

Θα φέρει εξακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, χωρητικότητας 11.500cm3 περίπου.

Η ονομαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 400 ΗΡ και η ροπή τουλάχιστον 2000 Νm.  Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) με ψύξη του αέρα υπερπλήρωσης (intercooler).

Θα πρέπει να ικανοποιεί τις πλέον πρόσφατες ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων (Euro  6), καθώς και τις αντίστοιχες για το θόρυβο.

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, με σωλήνα εξάτμισης μονωμένη και τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της κιβωτάμαξας και να προεξέχει από αυτή ( καθ' ύψος ).

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποτελείται από αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων που πρέπει να φέρει τουλάχιστον δώδεκα ( 12 ) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και δυο οπισθοπορείας, από αυτορυθμιζόμενο συμπλέκτη μεγάλης διαμέτρου, χωρίς αμίαντο και διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής. Θα φέρει εργοστασιακά τοποθετημένο δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.), κατάλληλο για την λειτουργία του υδραυλικού συστήματος της υπερκατασκευής.

Η αναρριχητικότητα να είναι τουλάχιστον 25%

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο εγγύησης πάθουν ζημιά το διαφορικό ή το κιβώτιο ταχυτήτων, ο προμηθευτής οφείλει να το αλλάξει άμεσα.

Το σύστημα πέδησης θα φέρει πλήρη αερόφρενα (100%) με δισκόφρενα εμπρός και πίσω, πνευματικής λειτουργίας, διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος, με βαλβίδα πίεσης αναλόγως φορτίου στον εμπρόσθιο άξονα και αυτόματο κατανεμητή πίεσης αναλόγως φορτίου στους οπίσθιους, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS+ΕΒL).

Θα φέρει επίσης σύστημα δυναμικής ευστάθειας (E.S.P) και περιορισμού ολίσθησης των τροχών (A.S.R.).

Θα φέρει συστήματα συγκράτησης του οχήματος σε ανωφέρεια (Hill Holder), υποβοήθηση απεμπλοκής από μαλακά εδάφη (Rocking mode), αυτόνομης πέδησης σε περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης (Emergency Brake) και προειδοποίηση ακούσιας εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας (Lane Departure Warning).

Το όχημα θα φέρει μηχανόφρενο ή βαλβιδόφρενο, κατάλληλης ισχύος.

Χειρόφρενο με πνευματική μετάδοση, με επενέργεια στο ζεύγος των οπίσθιων αξόνων και με σύστημα ασφάλισης των τροχών, με βαλβίδα αντεπιστροφής που θα επενεργεί μέσω ελατηριωτών κυλίνδρων και με διάταξη απελευθέρωσης των τροχών για ηθελημένη μεταφορά του οχήματος σε περίπτωση βλάβης.

Το χειρόφρενο θα επαρκεί για τη συγκράτηση του οχήματος σε κλίση που υπερβαίνει το 20%.

Το σύστημα ανάρτησης θα πρέπει να είναι το καταλληλότερο για την κίνηση του οχήματος, προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση στον οδηγό.

Θα φέρει, εμπρός παραβολικά ελάσματα απλής κάμψης και πίσω αερόσουστες (φουσκάτο), ζάντες	χαλύβδινες με πρεσσαριστούς δίσκους και ελαστικά	καινούργια, μονά στους εμπρόσθιους τροχούς διπλά στον δεύτερο οπίσθιο κινητήριο και μονά στον αναρτώμενο/διευθυντήριο τρίτο.

Τα ελαστικά θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), πρόσφατης κατασκευής και θα καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ETRTO και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/43/ΕΕ. Το όχημα θα φέρει πλήρη εφεδρικό τροχό.

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με τιμόνι στην αριστερή θέση, με σπαστή κολώνα μεγάλης διαμέτρου, ρυθμιζόμενη κατά κλίση και καθ΄ ύψος.

Η φόρτιση των αξόνων του οχήματος συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μεγίστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο.

Το  όχημα θα φέρει στον εξοπλισμό του, τελευταίας γενιάς ταχογράφο DTCO 4.0 smart, ραδιο-CD με ηχεία και κεραία, φώτα ομίχλης, πλήρη εφεδρικό τροχό, μπουλονόκλιδο, γρύλο, πυροσβεστήρες, φαρμακείο, τρίγωνο σύμφωνα με Κ.Ο.Κ., και σετ εργαλείων για μικροεπισκευές.

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, φώτα ομίχλης, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία κ.λπ.

Υπερκατασκευή χωρητικότητας 22 κμ

Η  υπερκατασκευή θα είναι καινούργια, θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, την οπίσθια πόρτα και τον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων.

Γενικά, στα σημεία της υπερκατασκευής που αναπτύσσονται ιδιαίτερες μηχανικές καταπονήσεις, δηλαδή αυξημένες πιέσεις και τριβές, θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα ή ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας, όπως για παράδειγμα τύπου Hardox-450.

Η υπερκατασκευή θα εδράζεται επί του φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης θα προσφέρει απόσβεση κραδασμών, ευκολία σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτής.

Η χωρητικότητα, μετριέται σε κυβικά μέτρα ( κμ ) και διακρίνεται στη χωρητικότητα του κυρίως σώματος, δηλαδή τον όγκο που καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα απορρίμματα, εντός του κυρίως σώματος, η οποία θα πρέπει να είναι περίπου 22,0 κμ  και στη χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων, δηλαδή του όγκου σε νερό που θεωρητικά μπορεί να δεχθεί η λεκάνη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 1,5 κμ.

Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου μεταλλικό από χαλυβδοέλασμα. Τα πλευρικά τοιχώματα-οροφή πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους 3 mm τουλάχιστον  ενώ το δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, πάχους 5 mm τουλάχιστον. Επίσης το κυρίως σώμα θα είναι  με κυρτά πλαϊνά, κλειστό και θα φέρει με άρθρωση πόρτα στο πίσω μέρος έτσι ώστε τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα

Η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισμένη, με ελαστικό παρέμβυσμα, εύκολα αντικαταστίσιμο, τοποθετημένο μεταξύ του σώματος και της οπίσθιας πόρτας.

Εντός του σώματος και σε όλο το μήκος του, θα κινείται η μεταλλική πλάκα εκφόρτωσης των απορριμμάτων, μέσω ενός ισχυρού υδροστατικού κυλίνδρου – διπλής ενέργειας.

Υποχρεωτικά η πλάκα αυτή, με ανάλογη ηλεκτρονική ρύθμιση, θα μπορεί να μεταβάλλει τη σχέση συμπίεσης ανάλογα με το είδος ( πχ ανακυκλώσιμα ή οργανικά ) των απορριμμάτων.

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος, πρέπει να βρίσκεται η οπίσθια πόρτα, της οποίας ο μηχανισμός απασφάλισης - ασφάλισης θα προηγείται – ακολουθεί, της ανύψωσης και καταβίβασης αυτής, αντίστοιχα, με ένα μόνο χειρισμό.

Μόνο κατόπιν της απασφάλισης και ανύψωσής της, με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, πρέπει να επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριμμάτων.

Η οπίσθια πόρτα, εσωτερικά θα περιλαμβάνει ως κύρια συστατικά τμήματά της τη λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και το μηχανισμό συμπίεσής των .

Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας, το δε χείλος φόρτωσης αυτής, δηλαδή η εξωτερική ακμή της να είναι ρυθμιζόμενου ύψους, ανάλογα το είδος της αποκομιδής, μηχανικής ή χειρωνακτικής.

Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει ανάστροφους υδροστατικούς κυλίνδρους και να χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, χωρίς να έρχονται σε επαφή με αυτά, από τη λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος.

Οι υδροστατικοί κύλινδροι της πλάκας προώθησης θα πρέπει να βρίσκονται εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας και οι υδροστατικοί κύλινδροι της πλάκας σάρωσης θα πρέπει να είναι ανάστροφοι, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα.

Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συστήματα :

αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο που διακόπτεται μόνο με εντολή (AUTO), αυτόματο, με απλό κύκλο που όταν ολοκληρώνεται, διακόπτεται αυτόματα (SINGLE) και επαναλαμβάνεται κατόπιν εντολής, χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του μηχανισμού συμπίεσης ελέγχεται με μεμονωμένες κινήσεις, από το χειριστή με μοχλούς ή κομβία.

Εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας, πρέπει να φέρει δύο ( 2 ) ανακλινόμενα - αντιολισθητικά, ισχυρά σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης.

Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος της υπερκατασκευής, να είναι τοποθετημένοι, αντίστοιχα, από ένας ( 1 ) περιστρεφόμενος φάρος χρώματος πορτοκαλί ενώ στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας, ένας ( 1 ) προβολέας νυκτερινής εργασίας.

Επίσης, στο οπίσθιο μέρος το όχημα πρέπει να φέρει ανακλαστικές λωρίδες.

Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, και θα ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( ΠΔ 57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ ) σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών - σήμανση CE και τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1501. Θα φέρει, τουλάχιστον, τον ακόλουθο εξοπλισμό :

- Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης, με δύο κομβία, αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής - Emergency stop της οποίας η ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης.

- Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων από το μηχανισμό συμπίεσης, με κομβίο επί του πίνακα ελέγχου - Rescue switch, η ενεργοποίηση της οποίας θα είναι εφικτή ακόμα και όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άμεσης διακοπής.

- Οι γραμμές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού μηχανισμού, θα είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα διακοπής ροής, που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση απώλειας της υδραυλικής πίεσης.

- Η γραμμή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα ελέγχου ροής, για την ρύθμιση της ταχύτητας καταβίβασης, στην επιθυμητή τιμή που ορίζεται από το πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501.

- Όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις πρέπει να φέρουν συντελεστή ασφαλείας i = 4 έναντι της πίεσης λειτουργίας και να είναι ορατές για να μπορούν να ελέγχονται.

- Εντός του θαλάμου οδήγησης, θα υπάρχουν χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες για το χειρισμό της οπίσθιας πόρτας και του μηχανισμού εκφόρτωσης και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την παρακολούθηση των εργασιών φόρτωσης του οχήματος.

- Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας - εφόσον χειρίζεται από το θάλαμο οδήγησης .

Η οπίσθια πόρτα θα σταματά σε απόσταση από τη περιοχή επαφής της με το κυρίως σώμα και θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την ολοκλήρωση της καταβίβασης, με χειρισμό κοντά από το σημείο επαφής του κυρίως σώματος και της οπίσθιας πόρτας .

- Μηχανική ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε ανοικτή θέση, ώστε να επιτρέπεται με ασφάλεια η είσοδος εντός του κυρίως σώματος ή αλλού σημείου, για συντήρηση ή επισκευή .

- Διάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήματος, με ταχύτητα ανώτερη της οριζόμενης στο πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501, εφ’ όσον επί των σκαλοπατιών της οπίσθιας πόρτας, στέκεται άνθρωπος και παράλληλα δεν θα επιτρέπεται η οπισθοπορεία του.

- Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής, θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα κάθε φορά οδηγία (2000/14/ΕΚ) και το σχετικό πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501.

Το όχημα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο μέρος του, πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό, κατάλληλο ( με βραχίονες και χτένα ) για την υποδοχή, ανύψωση και εκφόρτωση με πλήρη ασφάλεια, τόσο για το εργατικό προσωπικό όσο και τον ίδιο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά πρότυπα ΕΝ 1501, των τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας από 80 έως 1300 λτρ.

Το υδραυλικό κύκλωμα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτώσεων και θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη ( ΡΤΟ ) του οχήματος μέσω  τουλάχιστον δύο ( 2 ) υδραυλικών αντλιών και θα φέρει αυτοματισμό αποσύμπλεξης χωρίς την συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη.

Όλες οι γραμμές του ηλεκτρικού κυκλώματος να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες με οξυγόνο.

Όλα τα εξαρτήματα πριν από την βαφή θα καθαριστούν και θα υποστούν απολίπανση και θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωμα όλων των επιφανειών.

Η βαφή πρέπει να γίνει με ειδικά χρώματα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση.

Το κάθε απορριμματοφόρο θα βαφεί εξωτερικά με χρώμα της επιλογής του Δήμου και θα αναγραφούν τα χαρακτηριστικά του.

Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

α) Η προθεσμία παράδοσης,  ορίζεται σε 150  ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου. Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

β) Το προσφερόμενο απορριμματοφόρο θα καλύπτεται με 3 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα ( 5~10 ) εργάσιμων ημερών ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας .

4) (τμήμα 4) Ένα (1) Μεταχειρισμένο Δορυφορικού Απορριμματοφόρου

Περιγραφή και προορισμός

Το απορριμματοφόρο όχημα, θα αποτελείται από μεταχειρισμένο φορτηγό πλαίσιο που θα φέρει κατάλληλου τύπου καινούρια υπερκατασκευή 2- 3 κμ και θα χρησιμοποιηθεί για την μηχανική ( με κάδους ) ή χειρωνακτική ( με τα χέρια ) αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων.

Αυτοκίνητο πλαίσιο – Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά

Το αυτοκίνητο πλαίσιο θα να είναι μεταχειρισμένο με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2011 και μεταγενέστερο, euro 5, με το τιμόνι υδραυλικό. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του πλαισίου θα είναι 4,5 - 6,0 τν και η ιπποδύναμη 140 – 180 ΗΡ. Ο θάλαμος οδήγησης, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου με αέρα και κάθισμα συνοδηγού, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, από συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου και διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής.

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες.

Το αυτοκίνητο να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος, δισκόφρενα και θα διαθέτει σύστημα αντιπλοκαρίσματος (ABS) και σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης και χειρόφρενο που θα επενεργεί στους πίσω τροχούς.

Θα φέρει δύο άξονες, με μηχανική ανάρτηση ημιελλειπτικών φύλλων, με τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενεργείας και αντιστρεπτική ράβδο. Ο εμπρόσθιος άξονας θα είναι ο διευθυντήριος και θα φέρει μονά ελαστικά επίσωτρα ενώ ο οπίσθιος θα είναι ο κινητήριος και θα φέρει διπλά ελαστικά επίσωτρα.

Η φόρτιση των αξόνων του οχήματος συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μεγίστης επιτρεπομένης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο.

Το αυτοκίνητο θα φέρει τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό:

- Εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό)

- Σειρά συνήθων εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του

- Ένα ( 1 ) πυροσβεστήρα , σύμφωνα με τον ΚΟΚ

- Ένα ( 1 ) τρίγωνο βλαβών

- Ένα ( 1 ) φαρμακείο αυτοκινήτου

- Ταχογράφο

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία κ.λπ.

Κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγμα ή να στραβώσει κατά την χρήση του, για φορτίο ακόμα και μέχρι 20 % μεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο.

Υπερκατασκευή – Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά

Η υπερκατασκευή θα είναι καινούρια και θα έχει χωρητικότητα σε απορρίμματα 2,0 - 3,0 κμ. και θα φέρει σήμανση CE

Το σώμα θα είναι εξ' ολοκλήρου μεταλλικό και θα περιλαμβάνει το χώρο φόρτωσης των απορριμμάτων, εντελώς κλειστό με θυρίδα φόρτωσης στο πίσω μέρος έτσι ώστε τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα.

Περιμετρικά το υλικό κατασκευής του να είναι χαλυβδοέλασμα τουλάχιστον St 37-2, πάχους 3 χιλιοστών και το δάπεδο του είναι χαλυβδοέλασμα τουλάχιστον St 37-2, πάχους  5 χιλιοστών.

Στην πλευρά της μετώπης του σώματος θα υπάρχει το υδραυλικό χειριστήριο  ελέγχου των του κυλίνδρου φόρτωσης απορριμμάτων και των κυλίνδρων του μηχανισμού συμπίεσης.

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής θα βρίσκεται η θυρίδα φόρτωσης. Η εκφόρτωση θα γίνεται με ανατροπή.

Εντός του σώματος της υπερκατασκευής, θα είναι αναρτημένος ο μηχανισμός συμπίεσης των απορριμμάτων, αμε σχέση συμπίεσης έως 1 : 3.

Η κίνηση κάθε πλάκας θα επιτυγχάνεται με ζεύγος κυλίνδρων διπλής ενέργειας.

Ο χειρισμός του μηχανισμού συμπίεσης των απορριμμάτων γίνεται αυτόματα (συνεχής και μονός κύκλος) και χειροκίνητα από το χειρομοχλό του ηλεκτρικού χειριστηρίου .

Το υδραυλικό σύστημα του απορριμματοφόρου θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.) του κιβωτίου ταχυτήτων του οχήματος μέσω βοηθητικού κιβωτίου και τουλάχιστον 2  αντλιών λαδιού.

Όλες οι γραμμές, ( μεταλλικές σωληνώσεις και ελαστικοί σωλήνες ) θα είναι ορατές και επισκέψιμες για την αντιμετώπιση διαφόρων επισκευών.

Το υδραυλικό σύστημα θα είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτώσεων της κιβωτάμαξας .

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες με οξυγόνο στην κιβωτάμαξα.

Ανυψωτικός μηχανισμός – Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά

Το όχημα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο μέρος του, πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό.

Όλοι οι προαναφερόμενοι τύποι θα είναι κατάλληλοι για την υποδοχή των τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας από 80 έως 1100 λτρ.

Κυκλώματα υπερκατασκευής

Το υδραυλικό κύκλωμα θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη ( ΡΤΟ ) του οχήματος μέσω  μέσω  τουλάχιστον δύο ( 2 ) υδραυλικών αντλιών και θα φέρει αυτοματισμό αποσύμπλεξης χωρίς την συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη. Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτώσεων. Όλες οι γραμμές του ηλεκτρικού κυκλώματος να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες με οξυγόνο.

Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

α) Η προθεσμία παράδοσης, ορίζεται σε 150  ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το Αμαξοστάσιο του Δήμου. Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

β) Το  προσφερόμενο απορριμματοφόρο θα καλύπτεται με 1 έτος εγγύηση καλής λειτουργίας.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα ( 5~10 ) εργάσιμων ημερών ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας .

5) (τμήμα 5) Ένα (1) Μεταχειρισμένο Καδοπλυντήριο

Γενικά χαρακτηριστικά

Η υπό προμήθεια καδοπλυντήριο, όπως  προδιαγράφεται στη συνέχεια,  θα είναι συμμορφωμένο με τους κανόνες της τεχνικής και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περί νόμιμης κυκλοφορίας και ασφαλούς οδήγησης.

Το πλήρες όχημα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, θα φέρει κατά την παράδοση έγκριση τύπου ΜΕ και η υπερκατασκευή δήλωση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Εξωτερικά θα είναι βαμμένο με χρώμα DUKO του πιστολιού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσματος, με χρώμα άριστης ποιότητας, με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά που θα ορίσει ο Δήμος.

Όλοι οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση τους επιφέρουν αποκλεισμό.

Φορτηγό πλαίσιο – Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Το αυτοκίνητο πλαίσιο θα να είναι μεταχειρισμένο με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2011 και μεταγενέστερο, ειδικά στιβαρής κατασκευής, τελείως προωθημένης οδήγησης με το τιμόνι υδραυλικό, που θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του πλαισίου πρέπει να είναι 15.000 - 16.000 kg.

H ικανότητα φόρτωσης του εμπρόσθιου άξονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5.000 kg και του οπίσθιου άξονα τουλάχιστον 10.000 kg.

Ο θάλαμος οδήγησης, πρέπει να είναι τελείως προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου τύπου, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου με αέρα και μεμονωμένα καθίσματα για δύο συνοδηγούς, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, με σωλήνα εξάτμισης μονωμένη και τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της κιβωτάμαξας και να προεξέχει από αυτή ( καθ' ύψος ).

Ο κινητήρας να είναι πετρελαιοκίνητος, τουλάχιστον  220 ίππων  αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποτελείται από αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής.

Ικανότητα αναρρίχησης έως 30% με πρώτη ή/και δεύτερη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο εγγύησης πάθουν ζημιά το διαφορικό ή το κιβώτιο ταχυτήτων, ο προμηθευτής οφείλει να το αλλάξει άμεσα.

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες.

Το αυτοκίνητο να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος, θα διαθέτει σύστημα αντιπλοκαρίσματος (ABS) και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ( ESP ) και ηλεκτρονικό χειρόφρενο που θα επενεργεί στους πίσω τροχούς.

Θα φέρει δύο άξονες, με μηχανική ανάρτηση ημιελλειπτικών φύλλων, με τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενεργείας και αντιστρεπτική ράβδο.

Ο εμπρόσθιος άξονας θα είναι ο διευθυντήριος και θα φέρει μονά ελαστικά επίσωτρα ενώ ο οπίσθιος θα είναι ο κινητήριος και θα φέρει σύστημα αντιολίσθησης λόγω μειωμένης πρόσφυσης (ASR) και διπλά ελαστικά επίσωτρα.

Η φόρτιση των αξόνων του οχήματος συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μεγίστης επιτρεπομένης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο.

Το αυτοκίνητο θα φέρει τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό :

- Εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό)

- Σειρά συνήθων εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του

- Ένα ( 1 ) πυροσβεστήρα , σύμφωνα με τον ΚΟΚ

- Ένα ( 1 ) τρίγωνο βλαβών

- Ένα ( 1 ) φαρμακείο αυτοκινήτου

- Ταχογράφο

- Βιβλία συντήρησης και επισκευής - πλαισίου και υπερκατασκευής .

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία κ.λπ.

Υπερκατασκευή – Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά

Η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια και  θα φέρει σήμανση CE

Η σχεδίαση, η διάταξη του εξοπλισμού και η λειτουργικότητα της υπερκατασκευής πρέπει να ικανοποιούν την εκτέλεση, τουλάχιστον, των παρακάτω εργασιών :

1.	Πλύση κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας από 120 - 1100 λίτρα, μεταλλικών ή πλαστικών, εσωτερικά και εξωτερικά με κρύο ή ζεστό νερό και  απολύμανση και απολίπανση ταυτόχρονα με το πλύσιμο αυτών.

2.	Πλύση, μέ πιστόλι υψηλής πίεσης, των κάδων επί του πεζοδρομίου αλλά και αυτοκινήτων, στηθαίων ασφαλείας , αγαλμάτων κ.λ.π.

3.	Πότισμα λουλουδιών και δένδρων , με φυσική ροή .

Ερμάριο εξοπλισμού

Σε κατάλληλο και καλαίσθητο σημείο, κατά προτίμηση στο εμπρόσθιο, της υπερκατασκευής να υπάρχει ερμάριο που περιλαμβάνει όλο ή το κυριότερο εξοπλισμό μετάδοσης κίνησης, υδραυλικής ενέργειας κλπ. Το ερμάριο αυτό  ή τα ερμάρια αυτά, σε οποιοδήποτε σημείο της υπερκατασκευής και να βρίσκονται να φέρουν καλαίσθητες πόρτες με κλειδαριές ασφαλείας .

Δεξαμενή νερού

Να αποτελείται από τρεις ( 3 ) θαλάμους, που εξωτερικά πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως επίσης να αποτελεί ενιαίο σύνολο μαζί με το ερμάριο εξοπλισμού και να φέρει εσωτερικά  αντιπαφλαστικά διαφράγματα. Το υλικό κατασκευής της, να είναι οπωσδήποτε ανοξείδωτος χάλυβας, σύμφωνα με προδιαγραφές AISI / DIN 17007, πάχους τουλάχιστον δύο ( 2 ) χιλιοστών . Κάθε θάλαμος πρέπει να έχει ανθρωποθυρίδα, στο άνω μέρος του .

Σε κατάλληλο σημείο της υπερκατασκευής ( στη δεξιά ή/και αριστερή πλευρά του οχήματος ) να υπάρχει στόμιο με χειροκίνητη βάνα και ταχυσύνδεσμο για την πλήρωση των θαλάμων καθαρού νερού της δεξαμενής, με νερό από τα στόμια  υδροληψίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το καθαρό νερό αποθηκεύεται / συλλέγεται σε δύο ( 2 ) ισομερείς θαλάμους που επικοινωνούν μεταξύ τους και βρίσκονται ο ένας στο εμπρόσθιο μέρος και ο άλλος στο οπίσθιο μέρος της δεξαμενής νερού, για λόγους επιμερισμού των βαρών πάνω στο πλαίσιο.

Στο κάτω μέρος του αγωγού σύνδεσης των δύο θαλάμων πρέπει να υπάρχει χειροκίνητη βάνα διαμέτρου τουλάχιστον μιας ( 1 ) ίντσας ( NW25 ) για την εκκένωση των.    Πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης που να καταλήγει στο θάλαμο πλύσης κάδων ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδρομή. Η συνολική χωρητικότητα των δύο ( 2 ) θαλάμων της δεξαμενής, που περιέχουν το καθαρό νερό και η οποία πρέπει, να είναι τουλάχιστον 5.000 λτρ. Μεταξύ των θαλάμων του καθαρού νερού να βρίσκεται ο θάλαμος συλλογής του ακαθάρτου νερού ίσης χωρητικότητας με το άθροισμα των αντίστοιχων του καθαρού νερού.

Πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης που να καταλήγει στο θάλαμο πλύσης κάδων ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδρομή. Θα φέρει στόμιο εκκένωσης, με προσαρμοσμένη μια ( 1 ) χειροκίνητη βάνα , που πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του θαλάμου , εξωτερικά στη δεξιά πλευρά του οχήματος , διαμέτρου τουλάχιστον τριών ( 3 ) ιντσών (NW75), για την εκκένωση του ακαθάρτου νερού με φυσική ροή. Το στόμιο εκκένωσης θα διαθέτει ταχυσύνδεσμο για την προσαρμογή εύκαμπτου κανάβινου σωλήνα, μήκους  τουλάχιστον τεσσάρων ( 4 ) m.

Η χωρητικότητα του θαλάμου του ακαθάρτου νερού της δεξαμενής πρέπει, να είναι τουλάχιστον 5.000 λτρ αντίστοιχη της συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενών καθαρού νερού.

Θάλαμος πλύσης κάδων

Ο θάλαμος πλύσης κάδων , να βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της υπερκατασκευής του οχήματος , να είναι κλειστού τύπου και κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να φέρει στόμιο φόρτωσης που να δέχεται όλους τους τυποποιημένους ( DIN 30700 / ΕΝ840:97 ) κάδους απορριμμάτων , μεταλλικών ή πλαστικών , χωρητικότητας από 80 έως 1300 λίτρων. Στον πυθμένα του να υπάρχει θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικού του από τα στερεά κατάλοιπα. Η θυρίδα να φέρει στεγανή θύρα.

Το στόμιο φόρτωσης του θαλάμου να καλύπτεται από πόρτα/ες με μεταλλικό πλαίσιο και επένδυση αλουμινίου. Περιμετρικά η/οι πόρτα/ες να έχουν ελαστικό παρέμβυσμα για την εξασφάλιση της απόλυτης στεγανότητας του θαλάμου. Το υλικό κατασκευής του θαλάμου, να είναι ανοξείδωτος χάλυβας, σύμφωνα με προδιαγραφές AISI / DIN 17007 και πάχους τουλάχιστον ενός (1) χιλιοστού. Η χωρητικότητα του πυθμένα του θαλάμου πλύσης κάδων, που δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 500 λίτρων.

Ως βασικό εξοπλισμό ο θάλαμος πλύσης θα φέρει μηχανισμό εσωτερικής και εξωτερικής πλύσης των κάδων, ανυψωτικό μηχανισμό των κάδων, σύστημα μεταφοράς του ακαθάρτου νερού και πίνακα ελέγχου της πλύσης των κάδων.

Μηχανισμός πλύσης

Θα φέρει, κατάλληλο ή κατάλληλους μηχανισμό για την εσωτερική και εξωτερική πλύση αλλά και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων. Για την εσωτερική πλύση πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ( 2 ) κεφαλές πλύσης, που θα φέρουν τουλάχιστον πέντε ( 5 ) ακροφύσια νερού, η κάθε μία και θα λειτουργούν υποχρεωτικά με μοτέρ λαδιού. Με την είσοδο του κάδου θα ανυψώνονται ώστε να πλησιάζουν τον πυθμένα του κάδου και θα κάνουν παλινδρομική και περιστροφική κίνηση με ελεγχόμενη ταχύτητα περιστροφής. Δεν είναι αποδεκτές κεφαλές που κινούνται μόνο με την πίεση του νερού. Για την εξωτερική πλύση πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κεφαλές με τουλάχιστον, τέσσερα ( 4 ) ακροφύσια, τα οποία να είναι κατάλληλα διατεταγμένα εντός του θαλάμου.

Μεταφορά ακαθάρτου νερού

Ο διαχωρισμός του ακαθάρτου νερού από τα στερεά κατάλοιπα να επιτυγχάνεται με ένα ( 1 ) τουλάχιστον μεταλλικό φίλτρο. Το ακάθαρτο νερό απαλλαγμένο από τα στερεά κατάλοιπα να διοχετεύεται μέσω φυγοκεντρικής αντλίας νερού και να συλλέγεται στο εσωτερικό του αντίστοιχου θαλάμου.

Ανυψωτικός μηχανισμός

Φέρει εσωτερικά, υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό, κατάλληλο για την ανάρτηση, ανύψωση και ανατροπή εντός του θαλάμου, των προαναφερόμενων κάδων απορριμμάτων.

Αντλίες νερού

Η υπερκατασκευή, πρέπει να φέρει τουλάχιστον δυο ( 2 ) αντλίες νερού, σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στη συνέχεια . Η αντλία για την πλύση των κάδων, να είναι εμβολοφόρα με απόδοση τουλάχιστον 100 λτρ.α.λ παροχή σε πίεση 150 bar και να είναι τοποθετημένη σε ειδικό ερμάριο ή στο ερμάριο εξοπλισμού. Η αντλία πρέπει να φέρει βαλβίδα ανακούφισης για την αποφυγή υπερπίεσης και μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης.

Θα φέρει απαραίτητα, περισσότερα του ενός, φίλτρα νερού που θα βρίσκονται στη γραμμή άντλησης του καθαρού νερού , τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να ελεγχθούν ή να αντικατασταθούν. Θα υπάρχει πίνακας ελέγχου μέσα στο θάλαμο οδήγησης απ΄ όπου θα γίνεται και η σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη της εμβολοφόρας αντλίας. H εμβολοφόρα αντλία θα κινείται από υδραυλικό κινητήρα.

Θα τροφοδοτεί με νερό, εκτός του μηχανισμού πλύσης, κατόπιν κατάλληλων χειρισμών, εκτυλίκτρια με ελαστικό σωλήνα και πιστόλι υψηλής πίεσης για διάφορες άλλες εργασίες.

Η αντλία για την αναρρόφηση και μεταφορά του χρησιμοποιημένου νερού θα είναι φυγοκεντρική με απόδοση τουλάχιστον  500 λτρ.α.λ σε μανομετρικό ύψος 10 μτρ. και θα κινείται από υδραυλικό κινητήρα ανεξάρτητα απο τις άλλες αντλίες. Η έναρξη και η παύση λειτουργίας της θα ελέγχεται με ιδιαίτερο αυτοματισμό, χωρίς την επέμβαση του χειριστή.

Χειρισμός υπερκατασκευής - Γενικά

Η κίνηση όλων των αντλιών νερού και όλου του υδραυλικού συστήματος θα γίνεται μέσω τουλάχιστον δύο (2)  αντλιών λαδιού, που παίρνουν κίνηση απ’ ευθείας από το ΡΤΟ. Στη δεξιά εξωτερική πλευρά του θαλάμου πλύσης, θα υπάρχει ο πίνακας χειρισμού των λειτουργιών του θαλάμου πλύσης της υπερκατασκευής . Απαραίτητα θα φέρει χρονοδιακόπτη που θα επιτρέπει την ρύθμιση της διάρκειας του χρόνου πλύσης σε σχέση με τον βαθμό ρύπανσης των κάδων. Επίσης, θα υπάρχει πίνακας ελέγχου, μερικών λειτουργιών της υπερκατασκευής, μέσα στο θάλαμο οδήγησης .

Θα φέρει υδραυλικό χειριστήριο, με χειρομοχλό για τον έλεγχο του ανυψωτικού μηχανισμού. Ο μηχανισμός ανύψωσης να είναι με βραχίονες και χτένα για τους κάδους των 80 - 1300 λιτρών, μεταλλικών ή πλαστικών, σύμφωνα με την τυποποίηση DIN 30700 και EN840:97.

Για το εξωτερικό πλύσιμο να υπάρχει η δυνατότητα να  γίνεται ταυτόχρονα και αυτόματα με το εσωτερικό πλύσιμο και στο ίδιο χρονικό διάστημα χωρίς να επηρεάζεται η πίεση και η παροχή του νερού από τα ακροφύσια του εσωτερικού πλυσίματος ή να διακόπτεται η λειτουργία του εξωτερικού πλυσίματος εφόσον το επιθυμεί ο χειριστής. Η απολύμανση και η απορρύπανση των κάδων να επιτυγχάνεται με ειδικό υγρό που να βρίσκεται σε ανοξείδωτη  δεξαμενή, χωρητικότητας τουλάχιστον 30  λίτρων.  Η ροή του υγρού να είναι ρυθμιζόμενη και να αναμιγνύεται κατά την διάρκεια πλύσης των κάδων με το καθαρό νερό.

Βασικός βοηθητικός εξοπλισμός

Το όχημα θα παραδίδεται με τον εξής βασικό εξοπλισμό :

1	Ενα (1) ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους (15) μ., που να καταλήγει σε ενα (1) πιστόλι 	υψηλής πίεσης. Ο σωλήνας να τυλίγεται σε χειροκίνητη εκτυλίκτρια.

2	Ενα (1) κανάβινο σωλήνα μήκους (4) μ., με ταχυσυνδέσμους για την πλήρωση των θαλάμων 	καθαρού νερού της υδατοδεξαμενής από τα στόμια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3	Ενα (1) εύκαμπτο κανάβινο σωλήνα, μήκους ( 5 ) μ., για την εκκένωση του θάλαμου του 	χρησιμοποιημένου νερού .

4	Δείκτης στάθμης καθαρού νερού, εύκολα ορατό στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής εντός 	του πίνακα ελέγχου.

5	Σκάλες ανάβασης στην υπερκατασκευή.

6	Στο επάνω και πίσω μέρος της υπερκατασκευής να είναι τοποθετημένοι δυο (2) 	περιστρεφόμενοι φάροι, δεξιά και αριστερά χρώματος πορτοκαλί.

7 	Ένας (1) ακόμη περιστρεφόμενος φάρος να είναι τοποθετημένος επάνω στο εμπρόσθιο μέρος 	της υπερκατασκευής , χρώματος πορτοκαλί.

8	Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής να υπάρχει προβολέας λευκού φωτός για νυχτερινή εργασία. Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής να υπάρχει εγκατάσταση φωτισμού ( στοπ, 	πορείας, φλας ) αριστερά και δεξιά, όπως επίσης τρίγωνο βραδυπορείας και ανακλαστικές 	ερυθροκίτρινες λωρίδες.

Θέρμανση καθαρού νερού

Η θέρμανση του καθαρού νερού, θα επιτυγχάνεται με τον ακόλουθο εξοπλισμό, λέβητα απόδοσης 150.000 kcal τουλάχιστον και αντίστοιχης απόδοσης καυστήρα, με ηλεκτρικό σύστημα χαμηλής τάσης των 24 V.

Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

α) Η προθεσμία παράδοσης, ορίζεται σε 150 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

β) Το καδοπλυντήριο θα καλύπτεται με 1 έτος  εγγύηση καλής λειτουργίας.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα ( 5~10 ) εργάσιμων ημερών ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας .

6) (τμήμα 6) Οκτώ (8) Μεταχειρισμένοι Μεταλλικοί Απορριμματοδέκτες Ανοικτού Τύπου

Οι μεταλλικοί απορριματοδέκτες θα είναι ανοιχτού τύπου, μεταχειρισμένοι και καθαρής χωρητικότητας 30m3 (± 10%) (διαστάσεις 6000 x 2280  x 2200 mm  με απόκλιση ± 10%). Εξ’ ολοκλήρου μεταλλικοί (κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας), παραλληλογράμμου σχήματος, κατάλληλο για ασφαλή, υγιεινή μεταφορά και απόθεση των οικιακών απορριμμάτων-ογκωδών αντικειμένων-αδρανών υλικών κτλ.

Θα είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή αντοχή στην παραμόρφωση των τοιχωμάτων από την άσκηση εσωτερικών πιέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους από τις υψηλές καταπονήσεις με ειδικές ενισχύσεις-νευρώσεις και προφίλ τοποθετημένα για αυτούς τους λόγους. Ο μεταλλικός απορριμματοδέκτης εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση κατά τα στάδια φόρτωσης – εκκένωσης & εκφόρτωσης επί της υπερκατασκευής του οχήματος μεταφοράς του καθώς είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standards DIN 30 722. Επίσης η κατασκευή των μεταλλικών απορριμματοδεκτών είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό ασφαλείας η ανάρτηση – στερέωση & αγκίστρωση κατά τα στάδια φόρτωσης – μεταφοράς – εκκένωσης & εκφόρτωσής του ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες κατασκευής και ασφαλείας και τις διεθνείς οδηγίες-standards.

Η σχεδίαση τους είναι βασισμένη στο τεχνικό πρότυπο DIN 30722, που θέτει τους βασικούς περιορισμούς και δυνατότητες για την λειτουργία, κατασκευή και χρήση υπερ-κατασκευών που μεταφέρονται από οχήματα τύπου HOOK-LIFT,  ROLL ON/OFF (σύστημα γάντζου). Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ανύψωσης από το έδαφος φορτωμένο ή άδειο.

Τα container είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας ST 37 για μεγαλύτερη αντοχή στην φθορά, τις καταπονήσεις, τις κρούσεις  και τα ανάλογα βάρη (βαρέως τύπου).

Η στιβαρότητα του container επιτυγχάνεται με ισχυρό χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας. Το σασί είναι μορφής Π με δοκό Π 100 ενισχυμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του DIN 30722. Όλη η κατασκευή του μεταλλικού απορριμματοδέκτη είναι μελετημένη και σχεδιασμένη κατάλληλα ώστε να προσαρμόζεται & να ολισθαίνει εύκολα στους δύο δοκούς Π πάνω στα ράουλα κύλισης επί του μηχανισμού ανύψωσης (υπερκατσκευή γάντζου) που διαθέτει το όχημα μεταφοράς του.

Κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση παρέχεται ασφάλεια με τοποθετημένες ειδικές ασφάλειες σχήματος ‘’C’’  τοποθετημένες επάνω στις δύο βάσεις Π100 στο σασί του απορριμματοκιβωτίου

Στην πίσω πλευρά της κάτω επιφάνειάς του διαθέτει δύο (2) μεταλλικούς κυλινδρικούς τροχούς κύλισης ράουλα (κυλινδρικοί τροχοί κύλισης) Φ160 κατά DIN30722. Τα μεταλλικά ράουλα είναι λιπαινόμενα και φέρουν γρασαδόρους με αυλάκια διάχυσης (300mm μήκους) και πύρο Φ40 που διευκολύνουν την απόθεση στο έδαφος αλλά και το σύρσιμο του επί του εδάφους.

Η εκφόρτωση γίνεται με ανατροπή από το όχημα μεταφοράς, έχοντας την πόρτα της οπίσθιας πλευράς σε ανοικτή θέση προς τα επάνω. Η πόρτα ασφαλίζει-ανοίγει προς τα πλάγια κατά 270ο τύπου βιβλίου.

Στο πίσω μέρος του σώματος του απορριμματοδέκτη στην επαφή με την πόρτα θα στεγανοποιείται με ειδικό ελαστικό παρέμβασμα για την αποφυγή υγρών από το εσωτερικό των container.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το απορριμματοκιβώτιο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα RAL σε δύο στρώσεις μετά από διπλής στρώσης αστάρωμα των επιφανειών. Όλες οι χρησιμοποιούμενες βαφές είναι αρίστης ποιότητας. To απορριματοκιβώτιο είναι βαμμένο με χρώματα εξαιρετικής ποιότητας.

Οι κύριες φάσεις βαφής είναι οι ακόλουθες :

- Προετοιμασία των επιφανειών

- Σχολαστικός έλεγχος των επιφανειών έτσι ώστε να εξαλειφθούν τυχόν μικροατέλειες (εξογκώματα συγκολλήσεων, μικρογωνίες κλπ).

- Απομάκρυνση από τις επιφάνειες ιχνών λίπους ή γράσου με ειδικές μεθόδους.

- Στοκάρισμα των ατελειών και κατόπιν φινίρισμα με υαλόχαρτο.

Αντισκωριακή προστασία

Επίστρωση αντισκωριακού, μετά το τέλος της προετοιμασίας σε κατάλληλο περιβάλλον. Η απόχρωση του χρωματισμού καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν από τον Δήμο μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η προθεσμία παράδοσης, ορίζεται σε 150 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το Αμαξοστάσιο του Δήμου

7) (τμήμα 7) Ένα μεταχειρισμένο φορτηγό με ανατροπή και γερανό – αρπάγη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μεταχειρισμένο φορτηγό,  με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2004 και μεταγενέστερο, με υπερκατασκευή ανατροπής και γερανό-αρπάγη.  Η διάταξη των αξόνων να είναι 6x2. Η ανατροπή να λειτουργεί με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης, οι οποία θα παίρνει λειτουργία από το κιβώτιο ταχυτήτων. Η ανατροπή πρέπει να έχει τρόπο εκφόρτωσης στο πίσω μέρος του οχήματος και ο γερανός να έχει θέση χειριστή και χειριστήρια στο επάνω μέρος

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πλαίσιο του φορτηγού να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, ικανό να μεταφέρει τα φορτία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και πάντα μέσα στα όρια που ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΑΞΟΝΕΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τριαξονικό φορτηγό, με διάταξη αξόνων 6x2 και χαλύβδινες ζάντες. Ο τρίτος άξονας να είναι αναρτούμενος κατ’ επιλογή. Η ανάρτηση στον εμπρός – διευθηντήριο άξονα – να είναι από παραβολικά χαλύβδινα ελάσματα – σουστόφυλλα- ενώ στους δύο πίσω να είναι με αερανάρτηση. Το μεταξόνιο πρέπει να είναι περίπου 4600 mm.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο κινητήρας να είναι εξακύλινδρος (σε σειρά), diesel, τετράχρονος με κυβισμό τουλάχιστον 12500 ccm. και ισχύ τουλάχιστον 300 kW, υδρόψυκτος, υπερπληρούμενος (turbo + intercooler). Τέλος θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντική κατηγορία κινητήρα EURO3.

ΚΙΒΩΤΙΟ

Το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων να είναι με υποδοχή για αντλία ανατροπής καθώς και αντλία ανατροπής.

ΠΕΔΗΣΗ

H λειτουργία να είναι με σύστημα συμπιεσμένου αέρα και δυναμοκυλίνδρους σε κάθε τροχό. Να έχει σύστημα πέδησης με δίσκους και προ εγκατεστημένο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος – ABS. Το χειρόφρενο να ενεργεί στους δύο πίσω κινητήριους τροχούς.

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Το αμάξωμα της ανατροπής να είναι κατασκευασμένο  εξολοκλήρου από χάλυβα. Ο όγκος της καρότσας για τη μεταφορά απορριμμάτων να είναι τουλάχιστον 18 κυβικά .

Το έμβολο ανύψωσης να είναι διπλό και  να βρίσκεται στο κάτω μέρος του αμαξώματος.  Το πίσω μέρος του αμαξώματος να ξεκλειδώνει με χειροκίνητο τρόπο, έτσι ώστε να ανοίγει κατά την εκφόρτωση. Το φορτηγό θα πρέπει να είναι έτοιμο με όλο το σύστημα υδραυλικής αντλίας, υδραυλικού κυκλώματος,  δοχείου λαδιού και ότι άλλο εξοπλισμό απαιτεί για τη σωστή λειτουργία της ανατροπής. Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, - σήμανση CE

ΧΩΡΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Οδήγηση στο αριστερό μέρος με τον χώρο οδήγησης ανακλινόμενος υδραυλικά, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι της θερμότητας και θορύβου. Η εσωτερική επένδυση του θαλάμου να είναι με ανθεκτικό υλικό. Θα πρέπει να διαθέτη όργανο ταχογράφου και να έχει κάθισμα οδηγού & συνοδηγού.

Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

α) Η προθεσμία παράδοσης, ορίζεται σε σαράντα πέντε ( 45 ) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

β) Το όχημα θα καλύπτεται με 1 έτος  εγγύηση καλής λειτουργίας.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα ( 5~10 ) εργάσιμων ημερών ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας .

8) (τμήματα 8, 9 και 10)

Α) Κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων

α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι 1100 λίτρα (+5%), αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840.

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει δύο κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 χιλιοστών που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, πρέπει να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

Ο κάδος επίσης θα πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.

β) ΕΙΔΙΚΑ

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ, και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, το καπάκι κ.λπ. τα οποία θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα.

Όλα τα τμήματα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.

Ο κάδος πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου.

Το βάρος του κάδου πρέπει να είναι 50-55 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά, τα οποία θα αποδεικνύονται από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του πιστοποιητικού ποιότητας ΕΝ-840.

γ) ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Ø 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.

Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέα (ρουλεμάν) και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα.

δ) ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα.

ε) ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, ενώ κατά την εκκένωση θα ανοίγει αυτόματα κατά την ανύψωση του κάδου. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει να συνδέονται απ΄ ευθείας και σταθερά, με ειδικούς "πείρους" που θα περιλαμβάνουν κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό μεταλλικό σωλήνα, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών κ.α.

στ) ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

ζ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι κάδοι να φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή/και αντανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Οι κάδοι θα διαθέτουν επιγραφή με ανεξίτηλη έγχρωμη εκτύπωση στο εμπρόσθιο μέρος με ευμεγέθη γράμματα, το περιεχόμενο της οποίας θα καθορισθεί από τον Δήμο Δίου - Ολύμπου. Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

•	Εργοστάσιο κατασκευή

•	Έτος κατασκευής

•	Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος

Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου.

Η προθεσμία παράδοσης,  ορίζεται σε 25 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου

Β) Κάδοι μεταλλικοί απορριμμάτων χωρητικότητας 60 λίτρων

Η εν λόγω κάδοι θα είναι κυλινδρικής μορφής και θα στηρίζονται σε σταθερό μεταλλικό πλαίσιο τύπου «Η».  Οι κάθετοι στο έδαφος σωλήνες του πλαισίου θα έχουν ύψος 90cm και ο παράλληλος μήκος 40cm. Οι σωλήνες θα  είναι  διαμέτρου 40mm και 30mm αντίστοιχα και θα έχουν πάχος 2 χιλιοστά.

Ο κάδος θα είναι ανατρεπόμενος κυλινδρικός με διάμετρο 35cm και ύψος 65cm. Στο σώμα του κάδου θα υπάρχει μια σειρά διακοσμητικών κυκλικών οπών   και στον πυθμένα θα υπάρχουν τέσσερις οπές διαφυγής υγρών. Επιπρόσθετα στο τμήμα του κάδου κοντά στον πυθμένα θα υπάρχει στεφάνι ύψους 3cm για ενίσχυση της αντοχής του. Η κατασκευή πρέπει να είναι ικανή να πραγματοποιεί στροφή 170 μοιρών και να σταθεροποιείτε στην κατακόρυφη θέση με χρήση μεταλλικού σύρτη κλειδώματος.  Ο κάδος θα στερεώνεται στο έδαφος με στριφώνια. Τέλος όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής πρέπει να είναι γαλβανισμένα. θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου και θα φέρουν μεταλλική πινακίδα με την ονομασία του Δήμου

Η προθεσμία παράδοσης,  ορίζεται σε 25 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου

Γ) Μεταλλικοί Απορριμματοδέκτες Ανοικτού Τύπου

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι καινούργιοι, μεταλλικοί ανοικτού τύπου χωριτικότητας 7 – 8 m3 περίπου και να έχουν την δυνατότητα μεταφοράς μπαζών – ογκωδών αντικειμένων και όχι οικιακών οργανικών απορριμμάτων. Θα αποτελούν το ιδανικό μέσο για την συγκέντρωση και αποθήκευση διαφόρων οικιακών (όχι οργανικών) και βιομηχανικών απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, συσκευές κλπ) και μπαζών από οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες. Θα μπορούν να τοποθετηθούν σε χώρους περιοδικής συγκέντρωσης απορριμμάτων (λαϊκές αγορές, υπαίθριοι χώροι πρασίνου κλπ)

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι συμβατοί με τα συμβατικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς εφοδιασμένα με μηχανισμό φορτοεκφόρτωσης με το σύστημα αλυσίδας και για τον σκοπό αυτό να φέρουν τις απαραίτητες διατάξεις για τις διαδικασίες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία και εύκολη σε χειρισμό η συλλογή του και η εναπόθεση του στα σημεία συγκέντρωσης των προς συλλογή υλικών (πρότυπο DIN 30720). Θα διασφαλίζεται επαρκές περιθώριο ωφέλιμου φορτίου για την οδική μεταφορά μιας ικανοποιητικής ποσότητας υλικών, λόγω των περιορισμών του ΚΟΚ για μέγιστο επιτρεπτό μικτό φορτίο οχημάτων.

Θα εξασφαλίζουν την μέγιστη αντοχή τους σε χρήση και στο χρόνο. Να ληφθεί ειδική μέριμνα στο σχεδιασμό και την κατασκευή για την ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή των μηχανικών ιδιοτήτων σε κάθε σημείο. Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής θα πρέπει να διασφαλίζουν άριστες μηχανικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις και στρεβλώσεις, από εσωτερικές πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την πλήρωση με βαρέως τύπου φορτία και εξωτερικές καταπονήσεις που ασκούνται κατά τα διάφορα στάδια φορτοεκφόρτωσης.

Η κατασκευή των μεταλλικών κάδων – ανοικτών σκαφών (μεταλλικών container) να είναι καλά μελετημένη, επιμελημένη και στιβαρή. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινα ελάσματα τύπου ST 37 για τον πυθμένα και τα πλευρικά τοιχώματα. Οι άξονες για την συνεργασία με το γάντζο του μηχανισμού ανατροπής να κατασκευασθούν από υλικό ST 52. Τα πλευρικά του τοιχώματα θα πρέπει να έχουν πάχος 3mm, να φέρουν 2 οριζόντιες ενισχυμένες λάμες διαστάσεων 100χ8mm ώστε να απορροφούν τις εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις και τους κραδασμούς που αναπτύσσονται κατά τις φάσεις λειτουργίας του αποτρέποντας έτσι οποιεσδήποτε παραμορφώσεις. Επιπλέον αυτές οι λάμες θα χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του ενός κάδου μέσα στον άλλον, ως μέσα στηρίξεως. Για την κατάλληλη ενίσχυση της όλης κατασκευής τα 2 πλευρικά τοιχώματα θα πρέπει στο επάνω χείλος τους και σε όλο το μήκος να πλαισιώνονται με μορφοδοκό διατομής Π ώστε να αντέχουν στις καταπονήσεις κατά την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και ανατροπή του. Τα τέσσερα εξωτερικά σημεία όλου του πάνω πλαισίου -  μορφοδοκού του κάδου θα ενισχύονται με επιπρόσθετες εξωτερικές ενισχύσεις. Όλη η κατασκευή του κάδου και τα σημεία στηρίξεως και προσδέσεως θα πρέπει να εναρμονίζονται με το πρότυπο DIN 30720.

Ο πυθμένας του κάδου θα πρέπει να είναι από έλασμα λαμαρίνας πάχους 4 χιλιοστών. Να διαθέτη 4 μικρές οπές για την απορροή των υγρών. Το περιεχόμενο των σκαφών να εκκενώνεται δια της ανατροπής. Να έχει χαμηλό κέντρο βάρους για την ασφάλεια στην εκκένωση. Οι εσωτερικές επιφάνειες να είναι λείες για την αποφυγή συγκράτησης απορριμμάτων, τον εύκολο καθαρισμό και την αποτροπή δημιουργίας προβλημάτων υγιεινής.

Τα πλαϊνά τοιχώματα θα διαθέτουν ειδικά άγκιστρα στερέωσης καλύμματος του φορτίου για την συγκράτηση των υλικών κατά την μεταφορά τους, τον περιορισμό οσμών και την αποτροπή συσσώρευσης νερού εξαιτίας καιρικών συνθηκών (βροχή, χιόνι)

Θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς τους τον ένα μέσα στον άλλο και θα  έχουν αντισκωρική επίστρωση (αστάρι) και θα είναι βαμμένοι σε χρώμα  επιλογής της υπηρεσίας. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι  χωρητικότητας 7 -8m3 περίπου.

Οι διαστάσεις να είναι οι κάτωθι :

ΜΗΚΟΣ: 3450mm (± 5%)

ΠΛΑΤΟΣ: 1800mm (± 5%)

ΥΨΟΣ: 1500mm (± 5%)

ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ : 1900mm(± 5%)

ΒΑΡΟΣ 550  κιλά (± 5%)

Η απόχρωση του χρωματισμού καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν από τον Δήμο μετά την υπογραφή της σύμβασης

Η προθεσμία παράδοσης,  ορίζεται σε 25 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου

Δ) Μεταχειρισμένοι Μεταλλικοί Απορριμματοδέκτες Ανοικτού Τύπου

Οι μεταλλικοί απορριματοδέκτες θα είναι ανοιχτού τύπου, μεταχειρισμένοι και καθαρής χωρητικότητας 30m3 (± 10%) (διαστάσεις 6000 x 2280  x 2200 mm  με απόκλιση ± 10%). Εξ’ ολοκλήρου μεταλλικοί (κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας), παραλληλογράμμου σχήματος, κατάλληλο για ασφαλή, υγιεινή μεταφορά και απόθεση των οικιακών απορριμμάτων-ογκωδών αντικειμένων-αδρανών υλικών κτλ.

Θα είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή αντοχή στην παραμόρφωση των τοιχωμάτων από την άσκηση εσωτερικών πιέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους από τις υψηλές καταπονήσεις με ειδικές ενισχύσεις-νευρώσεις και προφίλ τοποθετημένα για αυτούς τους λόγους. Ο μεταλλικός απορριμματοδέκτης εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση κατά τα στάδια φόρτωσης – εκκένωσης & εκφόρτωσης επί της υπερκατασκευής του οχήματος μεταφοράς του καθώς είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standards DIN 30 722. Επίσης η κατασκευή των μεταλλικών απορριμματοδεκτών είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό ασφαλείας η ανάρτηση – στερέωση & αγκίστρωση κατά τα στάδια φόρτωσης – μεταφοράς – εκκένωσης & εκφόρτωσής του ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες κατασκευής και ασφαλείας και τις διεθνείς οδηγίες-standards.

Η σχεδίαση τους είναι βασισμένη στο τεχνικό πρότυπο DIN 30722, που θέτει τους βασικούς περιορισμούς και δυνατότητες για την λειτουργία, κατασκευή και χρήση υπερ-κατασκευών που μεταφέρονται από οχήματα τύπου HOOK-LIFT,  ROLL ON/OFF (σύστημα γάντζου). Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ανύψωσης από το έδαφος φορτωμένο ή άδειο.

Τα container είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας ST 37 για μεγαλύτερη αντοχή στην φθορά, τις καταπονήσεις, τις κρούσεις  και τα ανάλογα βάρη (βαρέως τύπου).

Η στιβαρότητα του container επιτυγχάνεται με ισχυρό χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας. Το σασί είναι μορφής Π με δοκό Π 100 ενισχυμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του DIN 30722. Όλη η κατασκευή του μεταλλικού απορριμματοδέκτη είναι μελετημένη και σχεδιασμένη κατάλληλα ώστε να προσαρμόζεται & να ολισθαίνει εύκολα στους δύο δοκούς Π πάνω στα ράουλα κύλισης επί του μηχανισμού ανύψωσης (υπερκατσκευή γάντζου) που διαθέτει το όχημα μεταφοράς του.

Κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση παρέχεται ασφάλεια με τοποθετημένες ειδικές ασφάλειες σχήματος ‘’C’’  τοποθετημένες επάνω στις δύο βάσεις Π100 στο σασί του απορριμματοκιβωτίου

Στην πίσω πλευρά της κάτω επιφάνειάς του διαθέτει δύο (2) μεταλλικούς κυλινδρικούς τροχούς κύλισης ράουλα (κυλινδρικοί τροχοί κύλισης) Φ160 κατά DIN30722. Τα μεταλλικά ράουλα είναι λιπαινόμενα και φέρουν γρασαδόρους με αυλάκια διάχυσης (300mm μήκους) και πύρο Φ40 που διευκολύνουν την απόθεση στο έδαφος αλλά και το σύρσιμο του επί του εδάφους.

Η εκφόρτωση γίνεται με ανατροπή από το όχημα μεταφοράς, έχοντας την πόρτα της οπίσθιας πλευράς σε ανοικτή θέση προς τα επάνω. Η πόρτα ασφαλίζει-ανοίγει προς τα πλάγια κατά 270ο τύπου βιβλίου.

Στο πίσω μέρος του σώματος του απορριμματοδέκτη στην επαφή με την πόρτα θα στεγανοποιείται με ειδικό ελαστικό παρέμβασμα για την αποφυγή υγρών από το εσωτερικό των container.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το απορριμματοκιβώτιο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα RAL σε δύο στρώσεις μετά από διπλής στρώσης αστάρωμα των επιφανειών. Όλες οι χρησιμοποιούμενες βαφές είναι αρίστης ποιότητας. To απορριματοκιβώτιο είναι βαμμένο με χρώματα εξαιρετικής ποιότητας.

Οι κύριες φάσεις βαφής είναι οι ακόλουθες :

- Προετοιμασία των επιφανειών

- Σχολαστικός έλεγχος των επιφανειών έτσι ώστε να εξαλειφθούν τυχόν μικροατέλειες (εξογκώματα συγκολλήσεων, μικρογωνίες κλπ).

- Απομάκρυνση από τις επιφάνειες ιχνών λίπους ή γράσου με ειδικές μεθόδους.

- Στοκάρισμα των ατελειών και κατόπιν φινίρισμα με υαλόχαρτο.

Αντισκωριακή προστασία

Επίστρωση αντισκωριακού, μετά το τέλος της προετοιμασίας σε κατάλληλο περιβάλλον. Η απόχρωση του χρωματισμού καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν από τον Δήμο μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η προθεσμία παράδοσης,  ορίζεται σε 25 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 31-5-2021

| Ο Συντάξας Ζορμπάς Φώτιος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (σχετ. η από 20-5-2021 διαδημοτική σύμβαση μεταξύ δήμου Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου) ) | Ελέγχθηκε Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Κωνσταντίνος Στρογγύλης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (ΠΕ Χημικών | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Α/Α Χατζημήτρος Ηρακλής Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

|  | «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» Προϋπολογισμός: 854.354,94€ Αρ. Μελέτης: 29/2021 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 160.000,00 | 160.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 160.000,00 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 38.400,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 198.400,00 |

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΤΜΗΜΑ 2

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 118.000,00 | 118.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 118.000,00 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 28.320,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 146.320,00 |

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΤΜΗΜΑ 3

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 Κ.Μ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 142.000,00 | 142.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 142.000,00 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 34.080,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 176.080,00 |

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΤΜΗΜΑ 4

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 36.290,32 | 36.290,32 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 36.290,32 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 8.709,68 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 45.000,00 |

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΤΜΗΜΑ 5

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 96.774,19 | 96.774,19 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 96.774,19 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 23.225,81 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 120.000,00 |

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΤΜΗΜΑ 6

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ (container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 8 | 7.000,00 | 56.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 56.000,00 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 13.440,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 69.440,00 |

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΤΜΗΜΑ 7

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ – ΑΡΠΑΓΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 20.000,00 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 4.800,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 24.800,00 |

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι

ΤΜΗΜΑ 8

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 50 | 150,70 | 7.535,00 |
| 2 | ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 60 ΛΙΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 32 | 79,00 | 2.528,00 |
| 3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ (container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ (container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 7-8 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 19.963,00 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 4.791,12 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 24.754,12 |

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι

ΤΜΗΜΑ 9

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 32 | 150,70 | 4.822,40 |
| 2 | ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 60 ΛΙΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 45 | 79,00 | 3.555,00 |
| 3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ (container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 7-8 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 8 | 1.450,00 | 11.600,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 19.977,40 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 4.794,58 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 24.771,98 |

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι

ΤΜΗΜΑ 10

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 50 | 150,70 | 7.535,00 |
| 2 | ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 60 ΛΙΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 14 | 79,00 | 1.106,00 |
| 3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ (container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ (container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 7-8 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 3 | 1.450,00 | 4.350,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 19.991,00 |
|  | ΦΠΑ |  |  | 4.797,84 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 24.788,84 |

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι

Γενικό σύνολο 688.995,91€ + 165.359,03 (ΦΠΑ 24%) = 854.354,94

Ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο καθώς και από σύγκριση προσφερόμενων τιμών, από οικονομικούς φορείς,  σε παλαιότερους διαγωνισμούς του Δήμου ή άλλων φορέων του Δημοσίου.

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 31-5-2021

| Ο Συντάξας Ζορμπάς Φώτιος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (σχετ. η από 20-5-2021 διαδημοτική σύμβαση μεταξύ δήμου Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου) ) | Ελέγχθηκε Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Κωνσταντίνος Στρογγύλης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (ΠΕ Χημικών | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Α/Α Χατζημήτρος Ηρακλής Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |